附件3

2021-2023年度北京市市级资金农机购置与应用补贴额一览表

（第二次调整，公示稿）

| 大类 | 小类 | 品目 | 档次名称 | 基本配置和参数 | 市级资金最高补贴额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设施农业设备 | 温室大棚设备 | 基质栽培设备 | 栽培槽 | PP、PVC或布料材质；可装基质容量≥30L/m。 | 15元/延米 |
| 设施农业设备 | 温室大棚设备 | 基质栽培设备 | 草莓专用栽培槽 | 1.栽培槽宽度≥240mm，高度≥60mm，种植面宽度≥200mm 2.材料：≥0.7mm聚酯涂层镀锌板；镀锌层厚度≥120g/㎡，正反镀锌 3.通长连接底板：≥1.5mm热镀锌板； 4.草莓专用种植盆：塑料专用草莓盆； 5.端部斜撑：热镀锌圆管； 6.堵头：镀锌板喷塑； 7.下水口：注塑件一次成型； 8.排水软管：单根长度平均≥0.8m。 | 45元/延米 |
| 设施农业设备 | 温室大棚设备 | 基质栽培设备 | 加热栽培槽 | 1.种植面宽度≥200mm； 2.材质聚酯涂层镀锌板，正反镀锌层厚度≥120g/㎡； 3.排水沟吊挂件采用热镀锌圆钢； 4.横梁吊挂件：材质热镀锌板； 5.中部落蔓钢筋：热镀锌圆钢； 6.栽培槽加强筋：热镀锌圆钢； 7.堵头：镀锌板喷塑； 8.包括加热设备。 | 60元/平方米 |
| 设施农业设备 | 温室大棚设备 | 基质栽培设备 | 升降栽培槽 | 1.栽培槽宽度≥250mm，高度≥100mm，种植面宽度≥200mm； 2.材料：≥0.7mm厚聚酯涂层镀锌板；镀锌层厚度：≥120g/㎡，正反镀锌； 3.自锁电机控制每条栽培槽的升降； 4.堵头：镀锌板喷塑 5.驱动电机（专用自锁）：≥0.75kW，转速≥6r/min； 6.独立升降控制； 7.传动轴：1.5寸国标镀锌圆管 8.包括绕线筒、金属动滑轮组、防坠器等 9.电控箱：电器原件独立控制。 | 120元/延米 |
| 设施农业设备 | 温室大棚设备 | 基质栽培设备 | 基质覆土机 | 完成苗穴种子的覆土工作。功率≥0.18kW。 | 25000 |
| 设施农业设备 | 温室大棚设备 | 基质栽培设备 | 基质搅拌机 | 出料舱门自动开启和关闭；功率≥1.5kW；作业容量≥650L。 | 27500 |
| 设施农业设备 | 温室大棚设备 | 基质栽培设备 | 无土栽培基质蒸汽消毒机 | 1.包括蒸汽发生装置、换热装置和水质软化装置等； 2.蒸汽温度120-200℃，可调； 3.整机功率≥8kW；生产率≥2.5m³/h；耗油量≤4kg/h。 | 80000 |
| 设施农业设备 | 温室大棚设备 | 基质栽培设备 | 自动喷雾机 | 1.连栋温室种植面积≥2公顷； 2.具有消毒、灌溉、加湿等功能； 3.软管长度≥200m； 4.行进速度≥70m/min； 5.导轨宽度：40-80cm。 | 5元/平米 |
| 设施农业设备 | 温室大棚设备 | 基质栽培设备 | 高压喷雾系统 | 1.连栋温室种植面积≥2公顷。 2.包括超高压不锈钢管道、超高压软管、不锈钢喷头、超高压水泵等，喷雾工作压力≥8kpa（60个大气压），雾滴直径≤10μm； 3.不锈钢喷头，喷嘴孔径≤0.4mm。 | 20元/平米 |
| 设施农业设备 | 温室大棚设备 | 基质栽培设备 | 自动化控制系统 | 1.连栋温室种植面积≥2公顷； 2.可控制模块：包括能源、气候（温度、湿度、光照、二氧化碳浓度等）、灌溉等，不少于3个模块； 3.传感器种类：包括二氧化碳、温度、湿度、光照、风向风速等，不少于6类。 | 13元/平米 |
| 设施农业设备 | 温室大棚设备 | 基质栽培设备 | 全自动温室屋顶清洗设备 | 1.连栋温室种植面积≥2公顷。 2.主体材质铝合金； 3.配备玻璃毛刷和天沟毛刷； 4.独立液压卷轴装置可在0.5℃和沟槽长度≥300m情况下正常使用； 5.紧急限位轮≥4个； 6.窗户限位≥4个； 7.清洗速度≥14m/min； 8.水泵压力≥55bar； 9.平台及清洗机具有遥控器和手动控制功能。 | 340000 |
| 设施农业设备 | 温室大棚设备 | 基质栽培设备 | 高效智慧设施农业 | 1.连栋温室种植面积≥2公顷，种植架材质镀锌钢管，镀锌量≥120g/m²，喷塑厚度≥160μm，种植架长度≥500延米； 2.种植槽和种植盘：EPS材质发泡率：≤20，种植槽大棚膜：EVA，厚度≥0.3mm； 3.补光灯：功率≥40W，LED，使用寿命≥5000h，反射率：＞95%； 4.通风系统：风量≥5500m³/h，功率≥1.5kW，全压≥400pa,静压≥250pa，转速≥1400r/min，机组效率≥55%； 5.营养液供给系统：供给量≥1000mL/min；EC配比范围0-20mS/cm；PH配比范围0-14pH；精度：EC:±4%，PH：±0.03，温度：±1℃； 6.潜水泵：Q≥50m³/h，H≥10m，功率≥3kW；提升泵 Q≥45m³/h，H≥30m，功率≥5.5kW，转速2900r/min； 7.环境控制设备：循环风量≥15000m³/h，制冷量≥70kW，功率≥23kW；电加热器功率≥30kW，送风距离≥7m，加湿量≥15kg/h；新风机：风量L≥6000m³/h，电机功率≥6kW，风压≥300Pa，主轴转速≥1400r/min； 8.二氧化碳供给设备额定进口压力：≥15MPa；额定出口压力：0-0.8MPA（可调）；自动切换压力：1MPA（通过压力表调节）；空瓶警示压力：1MPa（通过压力表调节）； 9.除湿机：除湿量≥12L/h，处理风量：≥3000m³/h，控制湿度10%-90%，精度±3%； 10.风淋室：喷嘴≥12个，过滤效率≥99%，喷口风速≥25m/s，循环风量≥2400m³/h，功率≥0.5kW； 11.货淋室喷嘴≥36个，过滤效率≥99%，喷口风速≥25m/s，循环风量2400m³/h，功率≥0.5kW； 12.种子保藏设施：有效容积≥400L，控温范围0-10℃，控温精度：±1℃，湿度范围30%-60%RH以下，控湿精度：±5%RH，控制方式：全自动；热功率≥1kW； 13.质量控制设备：电解水设备制水量≥350L/h；称重机：304不锈钢台面，称重范围40g-10kg；金属检测机功率≥300W，检测铁标准≤1.0mm，检测非铁≤1.5mm；PH值5.0-6.5，有效氯浓度介于10ppm-30ppm； 14.作业平台：304不锈钢作业台面及水槽；定植/临时定植台车，铝材和EPS；平台额定荷载≥300kg，最小转弯半径：≤1200mm，蓄电池：≥2×12V/80Ah； 15.中央控制系统：包括显示、监控、存储、远程数据监控等功能。 | 2780000 |
| 设施农业设备 | 温室大棚设备 | 基质栽培设备 | 草莓起垄机 | 起垄尺寸：垄面宽≥40cm，垄沟宽≥30cm，垄距宽≥90cm，作业效率≥0.5亩/h. | 16400 |
| 设施农业设备 | 温室大棚设备 | 虫情测报设备 | 虫情测报灯 | 1.远红外虫体处理致死率≥98%； 2.虫体完整率≥95%；高温加热虫体处理仓温度控制：85-135℃可调； 3.杀虫时长10-180min可调； 4.带定位功能； 5.测报灯功率：≥450W； 6.待机功率≤5W，使用寿命≥5年； 7.诱虫光源：≥20W黑光灯管或200W白炽灯泡，灯管启动时间：≤5s，工作最大功耗：≤200W。 | 9000 |
| 设施农业设备 | 温室大棚设备 | 虫情测报设备 | 虫情测报成套设备 | 1.诱虫光源≥20W诱虫灯管，波长300nm-650nm，灯管启动时间：＜5s； 2.图像采集器≥1200W，具有实时采集传送带上的虫子情况，通过网络平台进行识别和计数，通过平台远程操作采集图像和工作模式更改等功能； 3.工作环境温度：0-70℃； 4.工作环境湿度：≤95%。 | 42500 |
| 设施农业设备 | 温室大棚设备 | 虫情测报设备 | 虫情测报系统 | 1.具有诱捕与识别技术集成功能； 2.图像采集器像素≥2000W，具有远程设置工作模式，通过网络平台或手机控制远程自动拍照，分时段设置和控制； 3.自动识别测报系统：白背飞虱的识别准确率≥80%，稻纵卷叶螟、二化螟和大螟的识别准确率≥90%； 4.诱虫光源功率≥20W，诱虫灯管启动时间：＜5秒； 5.工作环境温度：0～70℃； 6.工作环境湿度：≤90%。 | 80000 |
| 设施农业设备 | 温室大棚设备 | 电动卷膜成套设备 | 电动开窗机 | 电机一套（含开窗配件）。 | 750 |
| 设施农业设备 | 温室大棚设备 | 拉幕系统 | 拉幕系统 | 1.包括2层幕布，一层为高透光性保温幕布，一层为带一定遮光率的遮阳幕布； 2.驱动系统：功率≥750W；电机防护等级IP44；三级减速箱，减速比250-500； 3.输出轴扭矩4≥800Nm，输出轴转速≥5rpm； 4.减速箱体材质铝合金； 5.减速箱体自带双向限位装置； 6.减速电机工作温度-10℃～40℃。 | 45元/平方米 |
| 设施农业设备 | 温室大棚设备 | 环控系统 | 室内空气循环设备 | 1.环流风机，可横向、纵向给风； 2.风机功率≥0.5kW； 3.每小时风量可以实现整个温室空气循环2次及以上。 | 6元/平方米 |
| 设施农业设备 | 温室大棚设备 | 环控系统 | 2400m³/h 及以上通风机 | 转速≥1450r/min；风量≥2400m³/h；风压≥77Pa；功率≥0.09kW。 | 160 |
| 设施农业设备 | 温室大棚设备 | 二氧化碳发生器 | 二氧化碳发生器 | 产气量≥1000g/h，适用大棚面积 ≥1亩，功率≥10kW。 | 920 |
| 设施农业设备 | 温室大棚设备 | 二氧化碳发生器 | 二氧化碳施肥系统 | 1.包括烟气冷凝装置、CO2输出装置、CO2探测器、CO探测器等。 2.冷凝器，冷却锅炉尾气； 3.冷却泵用于冷凝器供水； 4.三通阀配合管道泵从系统回水中获取冷凝用水； 5.CO2中心收集CO2，送往温室； 6.CO2传感器，检测所收集气体中CO2浓度； 7.CO传感器，检测所收集气体中CO浓度； 8.NO传感器，检测所收集气体中NO浓度； 9.温度传感器，检测所收集气体温度； 10.CO2检测盒，检测温室内CO2浓度； 11.CO2控制中心，一旦传感器检测超标，报警并停止CO2中心工作。 | 790000 |
| 设施农业设备 | 温室大棚设备 | 臭氧发生器 | 臭氧发生器 | 臭氧发生率≥20g/h，消毒容积≥300立方米。 | 1200 |
| 设施农业设备 | 温室大棚设备 | 臭氧发生器 | 多功能智能臭氧发生器 | 1.设备功能：具有臭氧杀菌、防病，光诱、主动式杀虫，实现设施环境实时监测、极端低温辅助加温、手机APP远程监控等多功能； 2.设备材料：外壳ABS合金阻燃料； 3.总功率：总功率≥1.2kW；其中：灭菌、杀虫、智能控制、无线通讯≥290W；辅助加热功率≥1000W； 4.出风口风向调节：360°环形滑动； 5.控制仓除湿功能：可自动加热除湿； 6.臭氧量调节功能：手机APP臭氧量1～100%可调节； 7.臭氧发生器空气过滤：在臭氧发生器进气口设有过滤网； 8.主动式杀虫：LED黄蓝变频灯光； 9.设施环境实时监测：具有温度、湿度、光照传感器，光照传感器范围：0～60000LX；湿度测量范围：0～100%RH；温度测量范围：-10～95℃； 10.极端低温辅助加温：具有在极端低温天气自动开启加热功能； 11.设备远程监控功能：具有手机APP实时数据显示，设备运行状态远程调控等功能。 | 4200 |
| 设施农业设备 | 温室大棚设备 | 加热系统 | 温室加温设备 | 1.连栋温室种植面积≥2公顷； 2.包括热源、蓄热罐、分水器组、加温管道组等； 3.加温管道组包括轨道层、生长层、融雪层等；工作压力≥1个标准大气压；有自动压力平衡器；温室加温温度≥18℃； 4.非燃煤锅炉总装机容量≥2t/公顷。 | 70元/㎡ |
| 设施农业设备 | 温室大棚设备 | 电动卷膜成套设备 | 电动卷膜器 | 功率≥60W，输出轴扭矩≥65Nm，输出轴转速≥3rpm。 | 180 |
| 设施农业设备 | 温室大棚设备 | 电动卷膜成套设备 | 电动卷膜机(成套设备) | 含卷膜器、卷膜轴、控制器等；功率：≥80w，输出轴扭矩≥100Nm，输出轴转速≥3rpm，标准棚。 | 2400 |
| 设施农业设备 | 温室大棚设备 | 补光灯 | 100W-150W钠灯 | 100W≤输出功率＜150W，功率因数≥0.98，工作温度-30℃至+50℃，防水等级IP65，光源类型钠灯，使用寿命≥8000小时。 | 170 |
| 设施农业设备 | 温室大棚设备 | 补光灯 | 150W-600W钠灯 | 150W≤输出功率＜600W，功率因数≥0.98，工作温度-30℃至+50℃，防水等级IP65，光源类型钠灯，使用寿命≥8000小时。 | 220 |
| 设施农业设备 | 温室大棚设备 | 补光灯 | 600W-1000W钠灯 | 600W≤输出功率＜1000W，功率因数≥0.98，工作温度-30℃至+50℃，防水等级IP65，光源类型钠灯，使用寿命≥8000小时。 | 390 |
| 设施农业设备 | 温室大棚设备 | 补光灯 | 1000W及以上钠灯 | 输出功率≥1000W，功率因数≥0.98，工作温度-30℃至+50℃，防水等级IP65，光源类型钠灯，使用寿命≥8000小时。 | 790 |
| 设施农业设备 | 温室大棚设备 | 补光灯 | 15-100W红蓝光补光灯 | 15W≤功率＜100W，功率因数≥0.9，PPF≥198umoL/s，防水等级IP65，光源类LED红蓝光，使用寿命≥8000小时。 | 40 |
| 设施农业设备 | 温室大棚设备 | 补光灯 | 100-200W红蓝光补光灯 | 100W≤功率＜200W，功率因数≥0.9，PPF≥230umoL/s，防水等级IP65，光源类LED红蓝光，使用寿命≥8000小时。 | 340 |
| 设施农业设备 | 温室大棚设备 | 补光灯 | 200-300W红蓝光补光灯 | 200W≤功率＜300W，功率因数≥0.9，PPF≥580umoL/s，防水等级IP65，光源类LED红蓝光，使用寿命≥8000小时。 | 1200 |
| 设施农业设备 | 温室大棚设备 | 补光灯 | 300W及以上红蓝光补光灯 | 功率≥300W，功率因数≥0.9，PPF≥1000umoL/s，防水等级IP65，光源类LED红蓝光，使用寿命≥8000小时。 | 1800 |
| 设施农业设备 | 温室大棚设备 | 补光灯 | 全光谱LED补光灯 | 光源：LED；功率：≥600W±5%；全光谱 (380-840nm）；照射面积：≥8㎡；使用寿命：≥50000h。 | 1900 |
| 设施农业设备 | 温室大棚设备 | 温室植物光环境系统 | 400㎡及以上温室植物光环境系统 | 1.温室面积≥400㎡ 2.顶端补光系统：单灯输出功率≥1000W，功率因数≥0.98,工作温度-30℃至50℃，防水等级IP65,光源类型钠灯、金卤灯。 3.植株间补光系统：单灯输出功率≥80W，功率因数≥0.95，PPF≥2.6umoL/J，防水等级IP65，光源类LED红蓝光 4.调光系统：光功率、光量子值自动（手动）调节光量子数维持在＞2.0umoL/J 5.智能配电单元：输出功率≥1000W。 6.智能控制系统：综合光电性能控制器，双向通讯控制器，云控制平台，光电自动诊断系统不少于两种，工作温度-25℃至40℃环境温度。 7.环境监测模块：包括能源、气候（温度、湿度、光照、二氧化碳浓度等）不少于三个板块。传感器种类包括二氧化碳、温度、湿度、光照、降雨、风向风速等不少于6类。 8.数据监测系统：数据存储记录单元，数据清洗模块，数据分析系统，多场景自动建模单元等，不少于三种功能。 | 180元/㎡ |
| 设施农业设备 | 温室大棚设备 | 轨道运输（采摘）车 | 采收平台 | 1.包括双层采收平台及单层采收平台 2.；双层采收平台：带滑轮，可在轨道及平地移动，举升高度≥2.5m； 3.单层铝板采收车：带滑轮，可在轨道及平地移动，可配合牵引装置使用。 | 2500 |
| 设施农业设备 | 温室大棚设备 | 轨道运输（采摘）车 | 半自动登高采摘车 | 1.工作平台尺寸≥1000×400mm，平台载重≥150公斤，举升高度≥2.8m， 2.设备行走电机≥0.5kW，设备电池：≥24V/25A，两块，行驶速度：≥60m/min， 3.工作方式：双人手动调节升高高度，脚踏开关控制车辆前进/后退。 | 10000 |
| 设施农业设备 | 温室大棚设备 | 轨道运输（采摘）车 | 全自动升降平台 | 最小高度：50cm，举升高度≥3m，承载能力≥250kg，行进速度≥60m/min。 | 30000 |
| 设施农业设备 | 温室大棚设备 | 轨道运输（采摘）车 | 200-250kg轨道采摘车 | 1.无级调速前进后退，工作台自动控制液压升降，工作平台尺寸≥1.5m×0.5m， 2.举升高度≥ 2.5m，200Kg≤额定载荷＜250Kg，速度≥1.0m /s， 3.电池容量≥100AH，液压站功率≥800W，驱动电机功率≥300W。 | 27500 |
| 设施农业设备 | 温室大棚设备 | 轨道运输（采摘）车 | 250kg及以上轨道采摘车 | 1.无级调速前进后退，工作台自动控制液压升降，工作平台尺寸≥1.8m×0.5m， 2.举升高度≥3m，额定载荷≥250kg，速度≥60m/min， 3.电池容量≥150AH，液压站功率≥1kW，驱动电机功率≥0.35kW。 | 41000 |
| 设施农业机械 | 温室大棚设备 | 保温被 | 保温被 | 1.保温被上面料为抗UV-PE编织膜，中间填充喷胶棉≥700g/㎡，下层为PE防水布，棉被整体无针孔全防水工艺。 2.前坡保温被蓬松状态下厚度为5cm以上。 3.其拉断强力＞ 1200N，撕破强力＞500N，阻燃≤10s 4.连接方式：保温被连接采用粘扣连接，搭接缝纫处理。 5.保温被技术参数：热阻：1.09㎡.k/w；克罗值：7.06；折算保温率：≥90%；传热系数:≤0.95/㎡.k；保修期限≥8年。每平方米重量≥0.75公斤 | 12元/平方米 |
| 设施农业设备 | 食用菌生产设备 | 食用菌料制备设备 | 食用菌拌料机 | 生产率≥3000kg/h。 | 1000 |
| 设施农业设备 | 食用菌生产设备 | 食用菌料混合机 | 上料成套设备 | 一次性完成菇床上料、压料、覆膜作业；配备输送带、播种机、上料机、拉网机等；压料速度≥8m/min。 | 300000 |
| 设施农业设备 | 食用菌生产设备 | 食用菌料混合机 | 混合容积2m³以下混合机 | 混合容积＜2m³。 | 5400 |
| 设施农业设备 | 食用菌生产设备 | 食用菌料混合机 | 混合容积2—3m³混合机 | 2m³≤混合容积＜3m³。 | 9200 |
| 设施农业设备 | 食用菌生产设备 | 食用菌料混合机 | 混合容积3m³以上混合机 | 混合容积≥3m³。 | 13200 |
| 设施农业设备 | 食用菌生产设备 | 食用菌料制备设备 | 扎口机 | 菌棒扎口，生产率≥300袋/h。 | 900 |
| 设施农业设备 | 食用菌生产设备 | 食用菌料制备设备 | 自动扎口机 | 菌棒自动扎口，生产率≥700袋/h。 | 4400 |
| 设施农业设备 | 食用菌生产设备 | 食用菌料制备设备 | 自动装袋扎口机 | 自动装袋、扎口，生产率≥700袋/h。 | 9000 |
| 设施农业设备 | 食用菌生产设备 | 食用菌料制备设备 | 自动制棒成套设备 | 自动控制，一次性完成混合拌料、送料、装袋工序，生产率≥2800袋/h。 | 35500 |
| 设施农业设备 | 食用菌生产设备 | 食用菌料制备设备 | 自动制棒扎口成套设备 | 自动控制，一次性完成混合拌料、送料、装袋、扎口工序，生产率≥2800袋/h。 | 59000 |
| 设施农业设备 | 食用菌生产设备 | 食用菌料制备设备 | 自动接种机 | 自动控制，自动打孔接种，生产率≥700袋/h，接种合格率≥95%。 | 19500 |
| 设施农业设备 | 食用菌生产设备 | 食用菌料制备设备 | 搔菌机 | 食用菌菇架种植搔菌作业，搔菌速度≥6m/min。 | 30000 |
| 设施农业设备 | 食用菌生产设备 | 食用菌料制备设备 | 高效菌棒扎孔通气机（四面） | 一次性完成四面菌棒扎孔通氧，生产效率>1000袋/h。 | 920 |
| 设施农业设备 | 食用菌生产设备 | 食用菌料制备设备 | 高效菌棒扎孔机（六面） | 一次性完成六面菌棒扎孔通氧，生产效率>1000。 | 1000 |
| 设施农业设备 | 食用菌生产设备 | 食用菌料制备设备 | 自动四菌棒补水机 | 一次性完成四菌棒补水，自动定时定量控制，生产效率≥500袋/h。 | 1900 |
| 设施农业设备 | 食用菌生产设备 | 食用菌料制备设备 | 自动八菌棒补水机 | 一次性完成八菌棒补水，自动定时定量控制，生产效率≥800袋/h。 | 2700 |
| 设施农业设备 | 食用菌生产设备 | 食用菌自动套袋套环封盖装筐机 | 自动套袋套环封盖装筐机 | 1.整机功率≥8.5kW，生产效率：（含全自动打包机/全自动套环套盖机/含全自动装框机）≥1400包/h； 2.自动装袋机。电机：卧式齿轮减速电机，功率≥750w，转矩≥2.3NM，额定速度≥3000RPM； 3.功率≥2kW,重量误差±50g； 4.全自动套环套盖子机。功率≥750w，转矩≥2.3NM，额定速度≥3000RPM； 5.全自动装框机。电机：卧式齿轮减速电机；支撑架材质：202不锈钢； 6.控制部分：手机APP监控，具备各部件运行故障报警。 | 243000 |
| 设施农业设备 | 食用菌生产设备 | 食用菌压块机 | 碎秆压捆机 | 总功率≥85kW；加工能力≥2.5t/h，适用秸秆压捆。 | 59000 |
| 农产品加工成套设备 | 食用菌加工机械 | 食用菌加工成套设备 | 分级机 | 产量≥0.5t/h，色选精度≥99.9%，带出比≥8:1，整机功率≥1.5kW。 | 37500 |
| 排灌成套设备 | 喷灌机械设备 | 智能水肥一体化系统 | 4通道水肥一体化成套设备 | 1.吸肥通道数量：≥4； 2.吸酸通道数量：≥1； 3.双EC和双pH传感器； 4.流量：≥10m³/h； 5.混合罐容积≥100升； 6.PH吸肥带量杯量程100L/h； 7.吸肥带量杯量程：≥300L/h。 | 37500 |
| 排灌成套设备 | 喷灌机械设备 | 智能水肥一体化系统 | 连栋温室水肥一体化系统 | 包括水源、贮水及供给设施、水处理设施、灌溉和施肥设施、田间管路、灌水器（如滴头）等。 1.混合桶系统 ：容量≥110升(80升净容量)带溢流连接； 2.液位保护：低水位保护； 3.施肥通道数 ：≥2条EC的肥通道和1条pH的酸通道，可扩充； 4.施肥通道的流量：≥300L/h； 5.水泵流量：≥10m³/h； 6.功率：≥1.2 kW； 7.传感器：≥10bar高压双pH传感器； 8.紫外消毒机：功率≥800W，酸通道流量≥2L/h，系统泵流量≥15m³/h，压力≥2bar； 9.RO水处理设备：反渗透膜（RO膜）孔径≤1/10000μm，出水标准：纯净水；进水水温：10-95℃，进水硬度：<900mg/L。 | 100元/平方米 |
| 排灌成套设备 | 喷灌机械设备 | 智能水肥一体化系统 | 10-60m³/h智能水肥一体化系统 | 1.10m³/h≤流量＜60m³/h； 2.通道数≥5个； 3.每个通道水肥吸量≥100L/h 4.配肥精度EC值±0.1，PH±0.1； 5.总功率≥5.5kW； 6.可通过手机、网络平台等进行远程控制。 | 30000 |
| 排灌成套设备 | 喷灌机械设备 | 智能水肥一体化系统 | 60m³/h及以上智能水肥一体化系统 | 1.流量≥60m³/h； 2.通道数≥9个； 3.每个通道水肥吸量≥200L/h； 4.配肥精度EC值±0.1，PH±0.1 5.总功率≥8kW； 6.可通过手机、网络平台等进行远程控制。 | 40000 |
| 排灌成套设备 | 喷灌机械设备 | 智能水肥一体化系统 | 30-80亩果园（株行距3m×4m） | 1.管上式滴头滴灌：PVC材质，压力≥1.0MPa；压力≥0.6MPa，壁厚≥3.5mm； 2.LDPE压力≥0.6MPa，壁厚≥0.8mm；压力补偿滴头≥0.4MPa，流量≥2L/h；锁扣式球阀压力≥1.0MPa； 3.滴灌管滴灌：PVC材质，压力≥1.0MPa，壁厚≥mm； 4.滴灌管工作压力≥0.2MPa，滴头间距≤0.5m，流量≥2L/h，壁厚≥0.8mm； 5.蝶阀压力≥1.0MPa；微喷灌：PVC材质，压力≥1.0MPa，LDPE 压力≥0.6MPa,壁厚≥3.0mm；地插式微喷头，压力≥0.25MPa，流量≥40L/h。 | 10500 |
| 排灌成套设备 | 喷灌机械设备 | 智能水肥一体化系统 | 30-80亩果园（株行距4m×4m） | 1.滴灌管滴灌：PVC材质，压力≥1.0MPa，LDPE压力≥0.6MPa，壁厚≥3mm； 2.滴灌管工作压力≥0.2MPa，滴头间距≤0.5m，流量≥2L/h，壁厚≥0.8mm；锁扣式球阀压力≥1.0MPa； 3.蝶阀压力≥1.0MPa；管上式滴头滴灌：PVC材质，压力≥1.0MPa； 4.LDPE压力≥0.6MPa，壁厚≥3mm；LDPE压力≥0.6MPa，壁厚≥1.0mm； 5.压力补偿滴头压力≥0.4MPa，流量≥8L/h； 6.蝶阀压力≥1.0MPa；微喷灌：PVC材质，压力≥1.0MPa； 7.LDPE压力≥0.6MPa，壁厚≥3mm； 8.LDPE压力≥0.6MPa,壁厚≥1.5mm； 9.地插式微喷头，工作压力≥0.25MPa，流量≥40L/h。 | 13000 |
| 排灌成套设备 | 喷灌机械设备 | 智能水肥一体化系统 | 30-80亩果园（株行距1m×3m） | 1.滴灌管滴灌：PVC材质，压力≥1.0MPa； 2.LDPE压力≥0.6MPa，壁厚≥3mm； 3.滴灌管工作压力≥0.2MPa，滴头间距≤0.5m，流量≥2L/h，壁厚≥0.8mm； 4.微喷灌：PVC材质，压力≥1.0MPa； 5.LDPE压力≥0.6MPa,壁厚≥3mm； 6.LDPE压力≥0.6MPa,壁厚≥1.5mm； 7.地插式微喷头，工作压力≥0.25MPa，流量≥40L/h。 | 13500 |
| 排灌成套设备 | 灌溉施肥设备 | 智能水肥一体化系统 | 轻简式施肥器 | 1、注肥泵工作压力：≥0.35MPA； 2、注肥泵流量≥1m³/h； 3、混肥筒容积≥500升 | 1000 |
| 排灌成套设备 | 喷灌机械设备 | 山区用灌溉设备（农田、果树） | 山地灌溉系统 | 1.潜水泵功率≥15kW 2.灌溉面积≥30亩 3.管道承压≥16MPa 4.使用寿命≥15年 5.进水压力≥3MPa 6.潜水泵出水直径≥3寸 7.主管≥4寸 8.喷头喷洒直径：8-10米 9.喷头流量≥350升 10.扬程≥30m | 80000 |
| 排灌成套设备 | 喷灌机械设备 | 地埋伸缩式喷灌系统 | 20亩粮田 | 1.喷灌主管：PVC材质，压力≥0.8MPa(GB)，喷灌支管工作压力≥0.6MPa(GB)， 2.喷杆头间距≤12m，行距14m，喷头流量2.4-2.7L/h， 3.喷杆伸展长度≥2.45m，缩回长度≥0.88m，开沟深度≥1.3m，粘接式球阀压力≥1.0MPa； | 30000 |
| 排灌成套设备 | 微灌机械设备 | 滴灌系统 | 20亩粮田 | PVC材质，压力≥1.0MPa；滴灌带壁厚≥2mm，滴头间距≤0.3m，流量≥1.38/h； | 5000 |
| 畜牧水产养殖机械 | 畜禽饲养机械 | 畜禽精准饲喂设备 | 奶牛疾病诊断系统 | 1.主要功能：含诊断和分析功能； 2.波长范围：7.5—14μm； 3.像素：≥640X480； 4.像素尺寸≤17μm； 5.工作温度：-30—60℃； 6.工作湿度：≤85%（非冷凝）； 7.防水等级IP54； 8.电磁兼容：符合CE/FCC标准； 9.包括奶牛身体各部位识别定位功能、手机终端系统等。 | 175000 |
| 畜牧水产养殖机械 | 畜禽饲养机械 | 畜禽精准饲喂设备 | 监测耳标 | 1.温度测量范围0℃-56℃； 2.精度：±0.5℃；通信距离≥30米（无遮挡）； 3.数据丢失率 ≤5%；识别准确率≥95%； 4.数据传输周期小于等于10分钟；电池寿命≥200天； 5.防水等级IP65；工作环境是5℃-40℃；相对湿度＜80% RH。 | 60元/个 |
| 畜牧水产养殖机械 | 畜禽饲养机械 | 养殖环境调控设备 | 畜牧养殖光环境系统 | 1.养殖棚面积≥1600㎡ 2.补光灯：单灯输出功率≥12w，功率因数≥0.95，照度≥400Lm,防水等级IP65，光源类LED红蓝光 3.调光系统：光照度自动（手动）调节维持在照度＞100Lm/w。 4.负离子环境调节单元：负离子浓度≥6.0×100个/m³ 5.智能配电单元：输出功率≥20W及线路和配件。 6.智能控制系统：综合光电性能控制器，双向通讯控制器，云控制平台，包含红外线自动探测诊断系统和负离子自动探测诊断系统,工作温度-25℃至40℃环境温度 7.环境监测模块：包括能源、气候（温度、湿度、光照、二氧化碳浓度、氨气、CO浓度等）不少于三个板块。传感器种类包括二氧化碳浓度、氨气、CO浓度、温度、湿度、光照、降雨、风向风速等不少于6类。 8.数据监测系统：数据存储记录单元，数据清洗模块，数据分析系统，多场景自动建模单元等，不少于三种功能。 | 62500 |
| 畜牧水产养殖机械 | 畜禽饲养机械 | 养殖环境调控设备 | 畜牧养殖光环境系统7000㎡及以上 | 1.养殖棚面积≥7000㎡ 2.补光灯：单灯输出功率≥250W，功率因数≥0.98,工作温度-30℃至50℃，防水等级IP65,光源类型钠灯、金卤灯。加LED≥80W，功率因数≥0.95，照度＞26000Lm，色温＜2000K(NOM),防水等级IP65，光源类LED红蓝光 3.调光系统：光照度自动（手动）调节维持在照度＞100Lm/w。 4.负离子环境调节单元：负离子浓度≥6.0x107个/m³ 5.智能配电单元：输出功率≤270W及线路和配件。 6.智能控制系统：综合光电性能控制器，双向通讯控制器，云控制平台，光电自动诊断系统不少于两种，工作温度-25℃至40℃环境温度。 7.环境监测模块：包括能源、气候（温度、湿度、光照、氨气、硫化氢、甲烷、一氧化碳、二氧化碳浓度等）不少于三个板块。传感器种类包括氨气、硫化氢、甲烷、一氧化碳、二氧化碳浓度、温度、湿度、光照、降雨、风向风速等不少于6类。 8.数据监测系统：数据存储记录单元，数据清洗模块，数据分析系统，多场景自动建模单元等，不少于三种功能。 | 79500 |
| 畜牧水产养殖机械 | 畜禽饲养机械 | 生物安全防控设备 | 40t紫外消毒机 | 用于饮水消毒；处理水量≥40t/h；功率≥400w；材质：304不锈钢。 | 1500 |
| 畜牧水产养殖机械 | 畜禽饲养机械 | 生物安全防控设备 | 泡沫清洗机 | 功率≥7.5kW；工作压力≥250bar。 | 3700 |
| 畜牧水产养殖机械 | 畜禽饲养机械 | 生物安全防控设备 | 高压清洗机 | 高压清洗机≥300kg；发动机功率≥15kW；最大压力≥300bar；最大流量≥20L/min； 进水温度＜60℃。 | 9500 |
| 畜牧水产养殖机械 | 畜禽饲养机械 | 生物安全防控设备 | 5-15㎡人员消毒机 | 功率：≥600W；喷雾量：5L/h；5㎡≤适用面积＜15㎡；雾滴大小：20-60μm；静风射程：≥3m；材质：304 不锈钢。 | 3400 |
| 畜牧水产养殖机械 | 畜禽饲养机械 | 生物安全防控设备 | 15㎡及以上封闭式人员消毒机 | 功率≥2kW；喷雾量≥8L/h；适用面积≥15㎡；雾滴大小：20-60μm；静风射程：≥5m；材质：304 不锈钢。 | 9000 |
| 畜牧水产养殖机械 | 畜禽饲养机械 | 生物安全防控设备 | 50-300L场地消毒机 | 1.50L≤容积＜300L；功率≥2kW； 2.风量：≥150m³/min；风压：≥350Pa； 3.喷雾压力：1.5-3.0MPa；喷雾流量 ≥10L/min； 4.水平射程≥30m；垂直射程≥20m； 5.雾粒度：50-150μm；药液输出量操作方式：遥控式、自动式、手动式。 | 29000 |
| 畜牧水产养殖机械 | 畜禽饲养机械 | 生物安全防控设备 | 500L及以上场地消毒机 | 1.容积≥500L；功率≥2.5kW； 2.风量：≥400m³/min；风压：≥350Pa； 3.喷雾压力：1.5-3.0MPa；喷雾流量 ≥18L/min； 4.水平射程≥30m；垂直射程≥20m； 5.雾粒度：50-150μm；药液输出量操作方式：遥控式、自动式、手动式。 | 39500 |
| 畜牧水产养殖机械 | 畜禽饲养机械 | 生物安全防控设备 | 微酸性电解水机 | 无隔膜电解，出水pH 5.0~6.5，出水流量≥60L/h，出水最高有效氯含量≥150mg/L。 | 50000 |
| 畜牧水产养殖机械 | 畜禽饲养机械 | 生物安全防控设备 | 车辆消毒机 | 额定压力：≥6Mpa；流量：≥20L/min。 | 112500 |
| 畜牧水产养殖机械 | 畜禽饲养机械 | 生物安全防控设备 | 通道式车辆消毒机 | 喷雾粒径60-120μm；最大压力：≥50kg/c㎡；包括自动控制和手动控制两种方式。 | 150000 |
| 畜牧水产养殖机械 | 畜禽饲养机械 | 粪污处理与利用设备 | 20t以下粪水处理设备 | 畜禽养殖场；处理量≤20t/天；出水：农田灌溉标准。 | 313300 |
| 畜牧水产养殖机械 | 畜禽饲养机械 | 粪污处理与利用设备 | 20-50t粪水处理设备 | 畜禽养殖场；20t/天≤处理量＜50t/天；出水：农田灌溉标准。 | 346600 |
| 畜牧水产养殖机械 | 畜禽饲养机械 | 粪污处理与利用设备 | 50-80t粪水处理设备 | 畜禽养殖场；50t/天≤处理量＜80t/天；出水：农田灌溉标准。 | 825000 |
| 畜牧水产养殖机械 | 畜禽饲养机械 | 粪污处理与利用设备 | 80t以上粪水处理设备 | 畜禽养殖场；处理量≥80t/天；出水：农田灌溉标准。 | 1473300 |
| 畜牧水产养殖机械 | 畜禽饲养机械 | 养殖废气处理设备 | 畜禽养殖废气处理成套设备 | 1.通风量：(0pa: ≥6500m³/h;25pa:≥10000m³/h），功率≥15kW； 2.废气处理量≥30000m³/h，增压设备Q≥3t/h，喷水强度≥2L/min×㎡，持续时间≥0.5h； 3.静电除尘设备，功率≥35w，有效除尘面积≥800㎡； 4.UV光解处理系统，碳钢材质δ≥2mm，处理风量≥50000m³/h，功率≥6kW； 5.生物滤塔，材质304不锈钢 δ≥3mm，功率≥60kW/h，处理效率≥50000m³/h。 | 365500 |
| 畜牧水产养殖机械 | 畜禽饲养机械 | 养殖废气处理设备 | 智能化高分子氨减排处理系统 | 1.牛场养殖规模≥1000头或猪场养殖规模≥5000头； 2.氨气去除率≥95%； 3.处理能力≥300000m³/h；增压设备：Q≥5t/h，P≥1kW； 4.PH值恒控设备：PH值范围6-6.5； 5.微生物菌剂：含量＞2亿/mL； 6.镀锌材质厚度≥δ0.7mm； 7.在线监控系统：温度传感器、氨气传感器、PH传感器、二氧化碳传感器、数据采集仪、高清摄像机、无线传输网关； 8.pH值自控设备：网络数据采集仪、智能自控、手控系统。 | 2275000 |
| 畜牧水产养殖机械 | 畜禽饲养机械 | 孵化环控设备 | 孵化环控设备 | 年孵化量：蛋鸡建母雏≥2000万羽/肉鸡≥7000万羽 一、孵化室： 1.送风：1）同一点温度波动24小时内不超过1.5℃。2）风压：1-5Pa； 2.孵化冷水：额定供应量：≥8L/min.台； 3.孵化厅温度控制25±2℃，相对湿度55%±5，正压值1-5Pa，负压值-1至-5Pa； 4、新风处理量≥24000CMH，废气能量回收处理风量≥24000CMH； 二、出雏室： 1.送风：同一点温度波动24小时内不超过1.5℃。2）风压：1-5Pa,自调节； 2.废气排放：负压排风0至-5帕； 3.孵化冷水：额定供应量：≥8L/min.台； 4.出雏厅温度控制25±2℃，相对湿度55%±5，正压值1-5Pa，负压值-1至-5Pa； 5.出雏厅新风处理量≥48000CMH，废气排放处理量≥64000CMH。 三、鸡苗分离室、鉴别及免疫室、母雏存放室、疫苗室： 1.温度：夏季26-30℃，温度误差不超过2℃； 2.湿度：范围控制在50%以上； 3.通风：通风顺畅、均匀，无死角，符合防疫要求； 4.出鸡场地新风处理量≥100000CMH； 四、种蛋库：温度18℃-20℃，相对湿度60-70%，温湿度可调； 五、倒换蛋车室、接蛋室、熏蒸间：控制温度20-24℃可调； 六、孵化设备工艺冷却水系统 1.冷却水水温15-18℃；热水水温50-55℃； 2.冷却水设置蓄能保冷水箱有效容积≥4T； 3.热水设置蓄能保热水箱有效容积≥4T。 | 1900000 |
| 畜牧水产养殖机械 | 畜禽饲养机械 | 孵化环控设备 | 10000—50000枚高精度孵化环控设备 | 10000枚≤蛋容量＜50000枚。 1.孵化机箱体：厚度≥40mm±0.5mm，材质比重≥32kg/m³，阻燃级别B2，散热系数≤0.2；2.蛋架车：镀锌量≥140g/m2； 3.风扇马达：防水等级IP45级； 4.传感器：温度和湿度传感器探头分辨率0.01℃；二氧化碳传感器采用红外检测； 5.温控范围36.5℃-38.5℃，温差≤0.2℃，分辨率为0.01℃ 6.湿度控制系统：分辨率1%； 7.达到正常孵化要求时间≤4h 8.孵化率：受精蛋孵化率≥96%； 9.健雏率：健雏率≥99% 10.机器稳定性：机器正常运行≥1000h无故障； 11.控制部分：具备联网和计算机群控，手机APP监控，独立超高温报警。 | 30000 |
| 畜牧水产养殖机械 | 畜禽饲养机械 |  | 50000枚及以上高精度孵化环控设备 | 蛋容量≥50000枚。 1.孵化机箱体：厚度≥42mm±0.5mm，比重≥32kg/m³，阻燃级别B2，散热系数≤0.2； 2.蛋架车：镀锌量≥140g/m2 3.风扇马达：防水等级IP45级； 4.传感器：温度和湿度传感器分辨率0.01℃；二氧化碳传感器采用红外检测； 5.温控范围36.5℃-38.5℃，温差≤0.2℃，分辨率为0.01℃； 6.湿度控制系统：分辨率1%； 7.达到正常孵化要求时间≤4h； 8.孵化率：受精蛋孵化率≥96%； 9.健雏率：健雏率≥99%； 10.机器稳定性：机器正常运行≥1000h无故障； 11.控制部分：具备联网和计算机群控，手机APP监控。独立超高温报警。 | 70000 |
| 畜牧水产养殖机械 | 畜禽饲养机械 | 种猪饲喂机器人 | 公猪智能饲喂、定位、盘点用 | 1.含电源适配器，电源输入AC≥220V，输出DC≥24V、≥3A； 2.机器学习（ML）+远程自定义（控料）；24小时全天候运行；能耗小于0.2度/天（饲喂主机）； 3.饲喂1头公猪，整机工作温度-20～55摄氏度； 4.饲料可用颗粒料或者粉料； 5.含WIFI或4G+无线物联组网功能（不含网络环境和数据服务）；含人工智能单元（AIU）+SOC（嵌入式算法）；可实现云端智慧猪场APP（SAAS软件）猪场管理及饲喂算法等远程升级； 6.料桶容积≥10L；单次料量约≥50克，重复投料精度为正负2克； 7.储存温度-40～70摄氏度； 8.含固定式个体识别模块，电源和数据与机器人主机联接并固定于料槽上方适当位置，识读距离≥0.2米； 9.料筒材质PP塑料，投料机构为304不锈钢，料筒与投料机构一体化设计，机器人主体悬固于料线上（不含与料线联接的三通装置，不含料槽及与之联接的下料管）； 10.整机防水等级≥IP44； | 1600 |
| 畜牧水产养殖机械 | 畜禽饲养机械 | 种猪饲喂机器人 | 后备母猪智能饲喂、定位、盘点用 | 1.含电源适配器，电源输入AC≥220V，输出DC≥24V、≥3A； 2.机器学习（ML）+远程自定义（控料）；24小时全天候运行；能耗小于0.2度/天（饲喂主机）； 3.饲喂1头后备母猪，整机工作温度-20～55摄氏度； 4.饲料可用颗粒料或者粉料； 5.含WIFI或4G+无线物联组网功能（不含网络环境和数据服务）；含人工智能单元（AIU）+SOC（嵌入式算法）；可实现云端智慧猪场APP（SAAS软件）猪场管理及饲喂算法等远程升级； 6.料桶容积≥10L；单次料量约≥50克，重复投料精度为正负2克； 7.储存温度-40～70摄氏度； 8.含固定式个体识别模块，电源和数据与机器人主机联接并固定于料槽上方适当位置，识读距离≥0.2米； 9.料筒材质PP塑料，投料机构为304不锈钢，料筒与投料机构一体化设计，机器人主体悬固于料线上（不含与料线联接的三通装置，不含料槽及与之联接的下料管）； 10.整机防水等级≥IP44； | 1600 |
| 畜牧水产养殖机械 | 畜禽饲养机械 | 种猪饲喂机器人 | 配怀母猪智能饲喂、定位、盘点用 | 1.含电源适配器，电源输入AC≥220V，输出DC≥24V、≥3A； 2.机器学习（ML）+远程自定义（控料）；24小时全天候运行；能耗小于0.2度/天（饲喂主机）； 3.饲喂1头配怀母猪，整机工作温度-20～55摄氏度； 4.饲料可用颗粒料或者粉料； 5.含WIFI或4G+无线物联组网功能（不含网络环境和数据服务）；含人工智能单元（AIU）+SOC（嵌入式算法）；可实现云端智慧猪场APP（SAAS软件）猪场管理及饲喂算法等远程升级； 6.料桶容积≥10L；单次料量约≥50克，重复投料精度为正负2克； 7.储存温度-40～70摄氏度； 8.含固定式个体识别模块，电源和数据与机器人主机联接并固定于料槽上方适当位置，识读距离≥0.2米； 9.料筒材质PP塑料，投料机构为304不锈钢，料筒与投料机构一体化设计，机器人主体悬固于料线上（不含与料线联接的三通装置，不含料槽及与之联接的下料管）； 10.整机防水等级≥IP44； | 1600 |
| 畜牧水产养殖机械 | 畜禽饲养机械 | 种猪饲喂机器人 | 妊娠母猪群养大栏饲喂、定位、盘点用 | 1.含电源适配器，电源输入AC≥220V，输出DC≥24V、≥3A； 2.机器学习（ML）+远程自定义（控料）；24小时全天候运行；能耗小于0.2度/天（单台饲喂主机）； 3.以3台饲喂主机为1套基本饲喂单元（也可1台饲喂主机独立使用），1套基本饲喂单元可饲喂40-50头妊娠母猪，整机工作温度-20～55摄氏度； 4.饲料可用颗粒料或者粉料； 5.含WIFI或4G+无线物联组网功能（不含网络环境和数据服务）；含人工智能单元（AIU）+SOC（嵌入式算法）；可实现云端智慧猪场APP（SAAS软件）猪场管理及饲喂算法等远程升级；饲喂主机间无线近场通讯； 6.料桶容积≥100L；单次料量约≥150克，重复投料精度为正负2克； 7.储存温度-40～70摄氏度； 8.含固定式个体识别模块，与机器人一体化设计，识读距离≥0.2米； 9.料桶材质PP塑料，投料机构为304不锈钢，栏片材质为镀锌管，料桶与投料机构一体化设计，与机械式自由进出栏连接后固定于漏缝地板上（不含与料线联接的三通装置及与料桶联接的下料管）； 10.整机防水等级≥IP44； | 26300 |
| 畜牧水产养殖机械 | 畜禽饲养机械 | 种猪饲喂机器人 | 产房母猪智能饲喂、定位、盘点，仔猪定位、盘点用 | 1.含电源适配器，电源输入AC≥220V，输出DC≥24V、≥3A； 2.机器学习（ML）+远程自定义（控料）；24小时全天候运行；能耗小于0.2度/天（饲喂主机）； 3.饲喂1头产房母猪，含母猪采食欲望触发和下水系统，含水压平衡系统，整机工作温度-20～55摄氏度； 4.饲料可用颗粒料或者粉料； 5.含WIFI或4G+无线物联组网功能（不含网络环境和数据服务）；含人工智能单元（AIU）+SOC（嵌入式算法）；可实现云端智慧猪场APP（SAAS软件）猪场管理及饲喂算法等远程升级； 6.料桶容积≥10L；单次料量约≥50克，重复投料精度为正负2克； 7.储存温度-40～70摄氏度； 8.含母猪固定式个体识别模块，电源和数据与机器人主机联接并固定于料槽上方适当位置，识读距离≥0.2米；含仔猪固定式个体识别模块，电源和数据与机器人主机联接并固定于仔猪饮水碗上方（不含饮水碗），识读距离≥0.2米； 9.料筒材质PP塑料，投料机构为304不锈钢，料筒与投料机构一体化设计，机器人主体悬固于料线上（不含与料线联接的三通装置，不含料槽及与之联接的下料管）； 10.整机防水等级≥IP44； | 2600 |
| 畜牧水产养殖机械 | 畜禽饲养机械 | 仔猪健档车 | 仔猪保健、建档用 | 1.重量约≥80kg; 2.读耳标建档（含称重）位≥1个； 3.注射位≥3个； 4.打电子耳标位≥2个； 5.断尾器≥1个； 6.磨牙器≥1个； 7.手持终端支架≥1个；含WIFI或4G+无线物联组网功能（不含网络环境和数据服务）；含SOC（嵌入式算法）；可实现云端智慧猪场APP（SAAS软件）猪场管理及母仔数据档案智能关联； 8.车载户外电源≥1000W、容量≥1021Wh； 9.工作温度0-55摄氏度； 10.相对湿度<90%； 11：防水等级≥IP44； 12：材质304不锈钢 | 46500 |
| 畜牧水产养殖机械 | 畜禽饲养机械 | 电子耳标 | 猪只身份识别用，型号：SSE-ET（从仔猪出生至育肥结束全程双耳标） | 1.工作频率符合EPCUHF标准； 2.芯片寿命≥30年； 3.芯片数据只读； 4.外观识别大号字激光打码； 5.一次性使用； 6.工作温度-20～55摄氏度； 7.储存温度-40～70摄氏度； 8.防水等级≥IP67； 9.材质复合塑料，整套含公扣和母扣； | 1.5元/个 |
| 畜牧水产养殖机械 | 畜禽饲养机械 | 保育饲喂机器人 | 保育猪智能饲喂、定位、盘点用， | 1.含电源适配器，电源输入AC≥220V，输出DC≥24V、≥3A； 2.机器学习（ML）+远程自定义（控料）；24小时全天候运行；能耗小于0.2度/天（单台饲喂主机）； 3.每台机器人可饲喂35-50头保育仔猪（最高效），整机工作温度-20～55摄氏度； 4.饲料可用颗粒料或者粉料；双面共6个采食位；含水压平衡精准下水系统； 5.含WIFI或4G+无线物联组网功能（不含网络环境和数据服务）；含人工智能单元（AIU）+SOC（嵌入式算法）；可实现云端智慧猪场APP（SAAS软件）猪场管理及饲喂算法等远程升级； 6.料桶容积≥100L；单次料量约≥150克，重复投料精度为正负2克； 7.储存温度-40～70摄氏度； 8.含固定式个体识别模块，与机器人一体化设计，识读距离≥0.2米； 9.料桶材质PP塑料，投料机构和主支架为304不锈钢，料桶、主支架与投料机构一体化设计，并固定于漏缝地板上（不含与料线联接的三通装置及与料桶联接的下料管）； 10.整机防水等级≥IP44； | 2633 |
| 畜牧水产养殖机械 | 畜禽饲养机械 | 育肥饲喂机器人 | 育肥猪智能饲喂、定位、盘点用， | 1.含电源适配器，电源输入AC≥220V，输出DC≥24V、≥3A； 2.机器学习（ML）+远程自定义（控料）；24小时全天候运行；能耗小于0.2度/天（单台饲喂主机）； 3.每台机器人可饲喂35-50头育肥猪（最高效），整机工作温度-20～55摄氏度； 4.饲料可用颗粒料或者粉料；双面共4个采食位；含水压平衡精准下水系统； 5.含WIFI或4G+无线物联组网功能（不含网络环境和数据服务）；含人工智能单元（AIU）+SOC（嵌入式算法）；可实现云端智慧猪场APP（SAAS软件）猪场管理及饲喂算法等远程升级； 6.料桶容积≥100L；单次料量约≥150克，重复投料精度为正负2克； 7.储存温度-40～70摄氏度； 8.含固定式个体识别模块，与机器人一体化设计，识读距离≥0.2米； 9.料桶材质PP塑料，投料机构和主支架为304不锈钢，料桶、主支架与投料机构一体化设计，并固定于漏缝地板上（不含与料线联接的三通装置及与料桶联接的下料管）； 10.整机防水等级≥IP44； | 2600 |
| 畜牧水产养殖机械 | 畜禽饲养机械 | 猪宝 | 智能硬件管理用 | 1.电源输入AC≥220V、≥10W； 2.工作温度-20～55摄氏度； 3.储存温度-40～70摄氏度； 4.安装位置手机须能正常通话；含WIFI或4G+无线物联组网功能+LORA物联+热点（不含网络环境和数据服务）；含SOC（嵌入式算法）；可实现云端智慧猪场APP（SAAS软件）猪场管理及饲喂算法等远程升级； 5.防水等级≥IP67； 6.材质：工程塑料 | 2100 |
| 畜牧水产养殖机械 | 水产养殖机械 | 工厂化养殖系统 | 10路全自动槽穴式投饵系统 | 1.饲料容积≥50L； 2.投喂量：≥40kg/min； 3.投饵准确率≥98%； 4.喷射动力：≥10kg； 5.投饵方式：槽穴式自动投饵机； 6.料桶数量：10个； 7.总控制系统：10路控制。 | 55000 |
| 畜牧水产养殖机械 | 水产养殖机械 | 工厂化养殖系统 | 20路全自动槽穴式投饵系统 | 1.饲料容积≥100L； 2.投喂量：≥80kg/min； 3.投饵准确率≥98%； 4.喷射动力：≥20kg； 5.投饵方式：槽穴式自动投饵机； 6.料桶数量：20个； 7.总控制系统：20路控制。 | 95000 |
| 畜牧水产养殖机械 | 水产养殖机械 | 工厂化养殖系统 | 30路全自动槽穴式投饵系统 | 1.饲料容积≥150L； 2.投喂量：≥120kg/min； 3.投饵准确率≥98%； 4.喷射动力：≥30kg； 5.投饵方式：槽穴式自动投饵机； 6.料桶数量：30个 7.总控制系统:30路控制。 | 145000 |
| 畜牧水产养殖机械 | 水产养殖机械 | 水体净化处理系统 | 100m³/h-150m³/h全封闭连续排污高效蛋白分离器 | 材质：食品级PP材料，100m³/h≤处理量＜150m³/h，射流功率≥1.5kW。 | 27500 |
| 畜牧水产养殖机械 | 水产养殖机械 | 水体净化处理系统 | 150m³/h以上全封闭连续排污高效蛋白分离器 | 材质：食品级PP材料，流量≥150m³/h，射流功率≥2kW。 | 34000 |
| 畜牧水产养殖机械 | 水产养殖机械 | 水体净化处理系统 | 200m³/h以上全自动反冲洗箱式机械微滤机 | 1.减速电机功率≥75kW 2.冲洗水泵功率≥5kW 3.电压：220-380v，1.8m³/h 4.扬程≥85m 5.反冲洗压力≥0.5MPa 6.过滤面积≥4m2 7.过滤网目≥200目 8.处理量≥200m³/h 9.材质：304（淡水）全不锈钢。 | 43000 |
| 畜牧水产养殖机械 | 水产养殖机械 | 水体净化处理系统 | 50m³/h水处理设备 | 1.养殖槽容积≥4.5m³； 2.生物滤桶容积≥6m³； 3.养殖槽材质：镀锌管；厚度≥40mm； 4.管道泵流量≥50m³/h； 5.鼓风机风量≥2m³/h； 6.微滤机过滤网目：60目；处理量≥50m³/h；清晰度：≥50cm； 7.紫外线杀菌器：流量≥50m³/h； 8.水泵池，容积≥1m³； 9.池管道泵流量≥50m³/h。 | 180000 |
| 畜牧水产养殖机械 | 水产养殖机械 | 水体净化处理系统 | 100-250m³/h工厂化循环水净化水处理成套设备（淡水） | 1.100m³/h≤处理量＜250m³/h； 2.材质：主体304不锈钢，滤网316L； 3.过滤精度：30-150μm； 4.自动反冲洗； 5.过滤能力≥80%； 6.有效杀灭各种病原体、霉菌、类大肠杆群等； 7.出水DO≥20mg/L。 | 288800 |
| 畜牧水产养殖机械 | 水产养殖机械 | 水体净化处理系统 | 250-500m³/h工厂化循环水净化水处理成套设备（淡水） | 1.250m³/h≤处理量＜500m³/h 2.材质：主体材质304不锈钢，滤网316L； 3.过滤精度：30-150μm； 4.自动反冲洗； 5.过滤能力≥80%； 6.有效杀灭各种病原体、霉菌、类大肠杆群等； 7.出水DO≥20mg/L。 | 932400 |
| 畜牧水产养殖机械 | 水产养殖机械 | 水体净化处理系统 | 500m³/h及以上工厂化循环水净化水处理成套设备（淡水） | 1.处理量：≥500m³/h； 2.材质：主体材质304不锈钢，滤网316L； 3.过滤精度：30-150μm； 4.自动反冲洗； 5.过滤能力≥80%； 6.有效杀灭各种病原体、霉菌、类大肠杆群等； 7.出水DO≥20mg/L。 | 1256000 |
| 畜牧水产养殖机械 | 水产养殖机械 | 水体净化处理系统 | 150m³/h-200m³/h工厂化循环水净化水处理成套设备（海水） | 1.全自动反冲洗滚筒机械微滤机，过滤网目≥200目；功率≥1kW；150m³/h≤处理量＜200m³/h；材质：316L全不锈钢； 2.生物移动床：含桶体、生物滤料和罗茨风机4台；材质：食品级PP； 3.全封闭连续排污高效蛋白分离器，材质：食品级PP；流量≥150m³/h；射流功率≥1.5kW； 4.紫外线消毒设备：功率≥1.5kW；处理水量≥150m³/h；紫外线剂量：≥32000um/s.c㎡；灯管寿命≥9000h； 5.水冷式螺杆冷水机：冷热双模机组；总功率≥70kW；制冷功率：≥10p；冷水水温：0-10℃； 6.泵池壁厚：≥10mm；材质：食品级PP； 7.海水专用泵：流量：≥420m³/h；扬程：≥60m；功率≥55kW； 8.循环水沉淀桶。材质：食品级PP。 | 850000 |
| 畜牧水产养殖机械 | 水产养殖机械 | 水体净化处理系统 | 200m³/h及以上工厂化循环水净化水处理系统（海水） | 1.全自动反冲洗滚筒机械微滤机。过滤网≥200目；功率≥2kW；水处理量≥200m³/h；全自动反冲洗，自动收集大颗粒浮游物；材质：316L全不锈钢； 2.生物移动床：含桶体、生物滤料和罗茨风机4台；材质：食品级PP； 3.全封闭连续排污高效蛋白分离器。材质：食品级PP；流量≥200m³/h；射流功率≥2kW； 4.紫外线消毒设备。功率≥2kW；处理水量≥200m³/h；紫外线剂量：≥35000um/s.c㎡；灯管寿命≥9000h； 5.水冷式螺杆冷水机。冷热双模机组；总功率≥100kW；制冷功率：≥15p；冷水水温：0-10℃； 6.脱气设备。二氧化碳去除器，水处理≥200m³/h；功率≥1.5kW； 7.泵池。海水专用泵流量≥550m³/h；扬程≥60m；功率：≥65kW； 8.泵池壁厚：≥10mm；材质：食品级PP； 9.循环水沉淀桶。食品级PP材料。 | 1325000 |
| 畜牧水产养殖机械 | 水产养殖机械 | 水体净化处理系统 | 150-500t工厂化养殖微滤系统 | 1.养殖容器：材质PP工程无毒，边板≥6mm，底板≥8mm厚，总容积≥150m³； 2.生化池：材质PP工程无毒，总容积≥80m³； 3.生化池瀑气机：≥4kW，风机转速≥430(R.p.m)dbA（60），气压≥2kg，风量≥2.5/m³； 4.生化池气盘：PP材质，长度≥100m； 5.鱼池增氧气管：送气长度≥150m； 6.变频水泵：功率≥3kW，扬程≥4.5m，流量≥150t/h； 7.微滤机：处理流量≥150t/h，电机≥0.5kW，316L不锈钢材质，≥200目网； 8.生化填料：生化比表面≥4000㎡/m³，总体积≥10m³； 9.臭氧机：不锈钢材质，含时间控制/内置空压机/精密过滤器/冷风机/气源处理器； 10.微波杀菌仪：流量≥150t/h，不锈钢材质； 11.纯氧混合器：≥10LMP； 12.生化菌种：硝化菌种≥15L，硝化细菌80亿/L； 13.变频增氧机：功率≥4kW。 | 236600 |
| 畜牧水产养殖机械 | 水产养殖机械 | 水体净化处理系统 | 500t及以上工厂化养殖微滤系统 | 1.养殖容器：材质PP工程无毒，边板≥6mm，底板≥8mm厚，总容积≥500m³； 2.生化池：材质PP工程无毒，总容积≥110m³； 3.生化池瀑气机：功率≥10kW，风机转速≥430(R.p.m)dbA（60），气压≥2kg，风量≥7.5/m³； 4.生化池气盘：PP材质，≥100m； 5.鱼池增氧气管：送气长度≥300m； 6.变频水泵：功率≥5.5kW，扬程≥10米，流量≥280t/h； 7.微滤机：处理流量≥500t/h，电机≥0.75kW，316L不锈钢材质，≥200目网； 8.生化填料：生化比表面≥4000㎡/m³，总体积≥58m³； 9.臭氧机：不锈钢材质，含时间控制/内置空压机/精密过滤器/冷风机/气源处理器； 10.微波杀菌仪：流量≥500t/h，不锈钢材质； 11.纯氧混合器：≥25LMP； 12.生化菌种：硝化菌种≥60L，硝化细菌≥80亿/L； 13.变频增氧机：功率≥7.5kW。 | 750400 |
| 农产品加工成套设备 | 果蔬加工设备 | 果蔬加工系统 | 200-400kg/h果蔬去皮机 | 200kg/h≤效率＜400kg/h；长度＜1000mm；材质：刀片、机身全不锈钢材质；食品级链板；去净率≥98%。 | 131500 |
| 农产品加工成套设备 | 果蔬加工设备 | 果蔬加工系统 | 400-750kg/h果蔬去皮机 | 400kg/h≤效率＜750kg/h；1000mm≤长度＜2000mm；材质：刀片、机身全不锈钢材质；食品级链板；去净率≥98%。 | 236100 |
| 农产品加工成套设备 | 果蔬加工设备 | 果蔬加工系统 | 750kg/h及以上果蔬去皮机 | 效率≥750kg/h；长度≥2000mm；材质：刀片、机身全不锈钢材质；食品级链板；去净率≥98%。 | 338500 |
| 农产品加工成套设备 | 根茎类作物加工设备 | 薯类加工设备 | 干/湿粉生产成套设备 | 产能：湿粉日产量≥20t，干粉日产量≥8t。 1.免洗全自动湿粉设备。双螺旋制浆机：材质304不锈钢。电机：功率≥4kW，转速≥1450r/min；真空系统：真空罐材质304不锈钢，容量≥700升，真空泵功率≥5.5kW,转速≥1450r/min，真空时间≤10min；浆液成型系统：材质304不锈钢，速度≤120/min，电机功率≥1.4kW，转速≥1400/min，生产速度≥830kg/h；高温杀菌系统：电机转速≥1400r/min，功率≥4kW，涡轮加速机速比≥40，杀菌温度≥95℃，生产速度≥830kg/h；常温老化系统：电机转速≥1400r/min，功率≥4kW，涡轮加速机速比≥40，老化温度常温，生产速度≥830kg/h；低温消毒系统：电机转速≥1400r/min，功率≥4kW，涡轮加速机速比≥40，时间≤2h，生产速度≥830kg/h；高效粉皮竖切系统：电机转速≥1400r/min，功率≥3kW，生产速度≥830kg/h；高效粉条横切系统：电机转速≥1400r/min，功率≥3kW，生产速度≥830kg/h； 2.全自动干粉设备。烘干机：功率≥7.5kW,速度≥1400r/min，传送机转速≥1.4m/min；热风循环系统功率≥3kW，转速1400r/min，1段烘干温度：35-45°C，2段烘干温度：45-55°C，3段烘干温度：40-50°C，材质：定制304不锈钢；精度：烘干丝径≤1mm，成品出成率≥92%； 3.异物检测机。功率≥200W，电机减速比：1:5，输送机速度≥80m/min，材质：不锈钢，速度≥70包/min，金属探测精度≤1.2 mm直径异物，玻璃探测精度≤2.5 mm直径异物，陶瓷探测精度≤3.0 mm直径异物，成品出成率≥98%； 4.选别秤。功率≥400W，最大称重≥1000g，精度≤0.1g，皮带速度≥30m/min，异常剔除速度≤900ms，剔除器响应时间≤1200ms，称重时间≤150ms，材质：不锈钢，速度≥70包/min，成品出成率≥98%； 5.热缩炉。炉内温度≥250℃，输送速度≥30m/min，电机功率≥0.35kW，电热功率≥15kW，风扇功率≥0.7kW。 | 4125000 |
| 农产品加工成套设备 | 果蔬加工设备 | 果蔬加工系统 | 检测分级设备 | 1.生产效率：传送速度≥100m/min;实现效果：自动分选； 2.电机功率≥120W，单相变频； 3.风冷散热；防水等级IP55级； 4.探测器：≤0.4mm分辨率探测器； 5.机器正常运行≥1000h无故障；具备联网和计算机群控； 6.探测灵敏度：金属球Φ≥0.8mm，玻璃球Φ≥2.0mm，陶瓷球Φ≥2.0mm； 7.主体材料不锈钢，检测射线输出功率≥200w； 8.单次检查剂量＜0.8μSv/h； 9.传感器：检测速度≥100m/min，检测重量≥10kg，检测条件环境温度-10℃-40℃。 | 230000 |
| 农产品加工成套设备 | 果蔬加工设备 | 果蔬加工系统 | 果品自动无损检测分拣成套设备 | 1.自动化无损检测和分拣设备：长度≥5.5m，宽度≥1.4m，高度≥0.8m；功率≥2kW；传送速度≥5位/秒；分选位：6位；铝合金材质，速度可调； 2.近红外光谱采集系统：光谱扫描速度：＜50ms；外部同步触发：3位及以上同步；4位及以上光源； 3.称重系统：称重范围：100-500克；称重误差：＜20%； 4.同步检测系统：同步位数：3组及以上；同步方式：红外透射式；有物、采集光谱窗口； 5.品级分选系统：分选机构：电磁驱动方式；驱动功率≥200W/个；分选位数：6位及以上； 6.光谱测量控制设备：包括通讯信号监听、设置参数、自检、测量、品质预测、网络查询等功能。 | 490000 |
| 农产品加工成套设备 | 果蔬加工设备 | 果蔬加工系统 | 马铃薯分级分选成套系统 | 1.去石去杂机：产能≥5t/h，功率≥3kW，辊间净空隙≤30mm,去除碎石、杂物直径＜30mm； 2.挑选机：产能≥5t/h，功率≥3kW，挑选直径4-9cm可调； 3.输送机：产能≥5t/h；功率≥3kW；传送速率：≥2米/min； 4.提升机：产能≥5t/h，功率≥3kW；提升速率：≥2米/min； 5.通风设备：风量≥37000m³/h，功率≥4kW； 6.传送设备：单个承载重量≥1.5t，总承重量≥2250t，最低工作温度≤-18℃；正常使用寿命≥20年； 7.马铃薯转运设备：工作温度范围-25℃至+40℃，产品使用寿命≥5年，单个产品承载：动载≥1.5t，静载≥6t，总承重：动载≥22500t，静载≥90000t。 | 1320000 |
| 农产品加工成套设备 | 果蔬加工设备 | 果蔬加工系统 | 叶菜分级成套设备 | 1.传送带机。可调节高度输送带，材质：不锈钢材质，生产能力≥3000kg/h； 2.全自动分选机。分选范围15-200目，气压范围0.6-0.8MPa，混合气体压力设定0.15-0.20MPa，材质304不锈钢，生产能力≥7500kg/h，分选率≥99%； 3.分选保鲜机。额定功率≥10kW，材质304不锈钢，生产能力≥3t/h，分选率≥97%； 4.滚动分选机。平均电耗≤6kW˙h，最低绝对负压≥-0.1MPa，抽气速度≥200m³/h，材质不锈钢，生产能力≥1500kg/h，分选率≥95%； 5.自动分选机。总功率≥8kW，材质不锈钢，生产能力≥1000kg/h，分选率≥95% 6.异型保鲜分选机。登录项目数≥3000，运行湿度20-85%，功率≥850W，材质不锈钢，生产能力≥1200kg/h，分选率≥95%； 7.传送机。不锈钢材质； 8.双层修检输送机。额定功率≥0.7kW，不锈钢材质，生产能力≥10000kg/h，输送率>90%； 9.热风循环烘干箱。加热功率≥9kW/支，鼓风功率≥750w，温度使用范围250℃，环境温度0-40度，不锈钢材质，生产能力≥100kg/h，烘干效率≥95%； 10.真空滚揉机。滚筒容积≥700L，装料量≥280L，真空度0.04-0.08MPa，滚筒转速≥7n/min，运转方式断续式周期运转，可调总功率1.5±0.75kw，不锈钢材质，生产能力≥500kg/h，成品率：≥90%； 11.物料提升机。功率≥0.75kW，竖刀切速≥130次/min，生产效率≥720kg/h。 | 1445000 |
| 农产品加工成套设备 | 果蔬加工设备 | 果蔬加工系统 | 叶类蔬菜分级组合系统 | 1.分级系统功率≥0.1kw； 2.分级系统材质304不锈钢； 3.分级系统MCU控制系统，控制电箱防水等级P65； 4.分级系统分级计量规格2000g；最大组合数量7；分级计量精度±4g；速度≥15组/min； 5.分级系统分级输送带长500mm，宽160mm。 6.复检系统功率≥0.5kw； 7.复检系统材质304不锈钢，皮带食品级PU； 8.复检系统PLC控制系统，控制电箱防水等级P65； 9.复检系统最大复检长度≥700mm；最大复检宽度≥300mm；最大复检重量≥14kg；复检精度±0.1g—±0.5g；复检速度≥30个/min； 10.分流机构材质304不锈钢，皮带食品级PU,分流机构长度908mm；宽度400mm；分流响应时间小于0.5s； 11.过渡输送线材质304不锈钢，皮带食品级PU； 12.过渡输送线长度800mm；宽度300mm；输送速度1-30m/min 13.贴标机材质304不锈钢，皮带食品级PU； 14.贴标机精度±1mm；速度40—100件/分钟；适用产品长度40—600mm；适用产品宽度40—250mm 15.适合于菠菜、油菜等叶类蔬菜 | 125700 |
| 农产品加工成套设备 | 果蔬加工设备 | 果蔬加工系统 | 葡萄分级成套系统 | 1.振动筛选机：生产能力≥5t/h，震动电机≥5W/h；脱梗机：生产能力≥5t/h；电机功率≥10kW/h； 2.粒选平台：生产能力≥5t/h，功率≥5kW/h，净果率100%（无病杂乱果）； 3.智能化控制系统：功率≥50kW/h，控温控湿； 4.智能化周转容器：储存空间≥200m³，功率≥60kW/h； 5.制氮机：用于果品充氮保鲜，效率≥10m³/h； 6.传送平台：生产能力≥5t/h，功率≥5kW/h； 7.全自动分装线：生产能力≥1.5t/h，功率≥20kW/h，不合格率≤2‰。 | 4869500 |
| 农产品加工成套设备 | 果蔬加工设备 | 果蔬加工系统 | 甘蓝分级机 | 1.材质304不锈钢； 2.输送带结构防滑式结构； 3.皮带材质食品级PU； 4.分级拨杆结构:导式结构，出料槽平缓设计，约15度倾斜角； 5.分选规格≤3000g； 6.分选精度±2克； 7.分选级别5级+剔除段； 8.主输送带宽度≥300mm； 9.分级速度≥40个/min； 10.功率≥0.5kw； | 54600 |
| 农产品加工成套设备 | 果蔬加工设备 | 果蔬加工系统 | 果类蔬菜分级组合机 | 1.分级组合机功率≥0.5kw； 2.分级组合机材质304不锈钢，皮带食品级PU； 3.分级组合机PLC控制系统，控制电箱防水等级P65； 4.分级组合机分级计量规格≤2000g；最大组合数量：12；分级计量精度：±4g；速度不少于30组/min。 5.复检机功率≥0.5kw； 6.复检机材质304不锈钢，皮带食品级PU； 7.复检机PLC控制系统，控制电箱防水等级P65； 8.复检机最大复检长度≥700mm；最大复检宽度≥300mm；最大复检重量≥14kg；复检精度：±0.1g—±0.5g；复检速度≥30个/min； 8.分流机构材质304不锈钢，皮带蓝色食品级PU； 9.分流机构长度≥908mm；宽度≥400mm； 10.分流机构分流响应时间<0.5s； 11.过渡输送线材质304不锈钢，皮带食品级PU； 12.过渡输送线长度≥800mm；宽度≥300mm；输送速度1-30m/min； 13.贴标机材质304不锈钢，皮带食品级PU； 14.贴标机精度±1mm；速度40—100件/分钟；适用产品长度40—600mm；适用产品宽度40—250mm | 175100 |
| 农产品加工成套设备 | 果蔬加工设备 | 果蔬加工系统 | 小番茄分选组合机 | 1.分级组合机功率≥1.5kw； 2.分级组合机材质304不锈钢； 3.分级组合机PLC控制系统，控制电箱防水等级P65； 4.分级组合机分级区间150克—350克；分选速度≥30/min；最大组合数量≥14；分级计量精度±1g； 5.分级组合机采用硅胶、挡板工艺防摔，带集料斗，挡料环； 6.大倾角提升机功率≥0.75kw； 7.大倾角提升机材质304不锈钢；PVC皮带； 8.大倾角提升机宽≥500mm，高度≥3000mm；带≥75mm挡板，挡板间距≥250mm，提升速度：1-30m/min； 9.组合输送机功率≥0.2kw； 10.组合输送机材质304不锈钢； 11.组合输送机采用POM链板；链板宽≥152.4mm；带304折弯挡板；含检瓶光电眼、气缸挡瓶机构，升降接料机构； 12.组合输送机控制电箱由PLC控制，变频调速，速度25m/min | 119000 |
| 农产品加工成套设备 | 果蔬加工设备 | 果蔬加工系统 | 600kg/h蔬菜清洗成套设备 | 生产率≥600kg/h，洗净率≥95%，破损率≤5%。 | 422300 |
| 农产品加工成套设备 | 果蔬加工设备 | 果蔬加工系统 | 3000kg/h及以上蔬菜清洗成套设备 | 1.生产率≥3000kg/h，载水量：≥800kg； 2.材质：全不锈钢材质；食品级链板； 3.旋流式清洗，振动沥水，溢水口可调节； 4.清洗箱及架体材质304不锈钢； 5.振动沥水机整机材质304不锈钢；洗净率≥95%；破损率≤5%。 | 1266700 |
| 农产品加工成套设备 | 果蔬加工设备 | 果蔬加工系统 | 高压清洗成套设备 | 1.高压清洗机。总压力≥30MPa，总流量≥35L/min，额定转速≥2800，总功率≥6kW，进水水流总量≥45L/s； 2.涡流振荡清洗机。额定总功率≥16kW，总振动激荡力≥12kN，处理能力≥1000kg/h，工作效率≥1000kg/h，304不锈钢材质,食品级输送带，总功率≥18kW； 3.毛刷清洗机。额定功率≥2.5kW，有效容积≥300L，产能≥1200kg/h，304不锈钢材质，功率≥2kW； 4.单斗翻转清洗机。额定功率≥1.5kW，水泵功率≥2kW，水容量≥250L，有效容积≥100L，产能≥500kg/h； 5.周转箱清洗机。额定总功率≥12kW，天然气耗气量≤20m³/h，304不锈钢材质； 6.净化机。304不锈钢材质，额定功率≥2.5kW，工作温度0-45℃，相对湿度≥85%，生产效率≥2500kg/h，杀菌率≥99%，农残去除率≥95%，激素降解率≥75%， 7.感应清洗池。自动感应进水。不锈钢材质。 | 923000 |
| 其他机械 | 其他机械 | 果蔬脱水机 | 1800kg及以上脱水机 | 1.生产效率：≥1800kg/h； 2.脱水形式：变频离心脱水； 3.材质304不锈钢；食品级不锈钢圆管； 4.控制系统：含变频调速器、计时器及光电传感器； 5.总功率：≥3.5kW； 6.转速范围：≥1000r/min； 7.脱水率：≥90%；破损率：＜2%。 | 149000 |
| 其他机械 | 其他机械 | 果蔬脱水机 | 全自动连续式果蔬脱水成套设备 | 1.主要功能：进料、脱水、出料、自动清洗； 2.工作形式：全自动连续式； 3.生产效率：≥5000kg/h； 4.脱水机构功率≥6kW，转速范围：≥1500r/min，脱水率≥90%，破损率：＜2%； 5.供水管路材质：食品级304不锈钢；供水阀门材质：食品级304不锈钢 6.喷淋压力：≥0.5Mpa； 7.加热功率≥6kW； 8.配备水循环过滤系统； 9.输送机材质：食品级304不锈钢，输送机功率≥3kW； 10.总功率≥15kW。 | 979000 |
| 农产品加工成套设备 | 果蔬加工设备 | 果蔬加工系统 | 500-1000kg/h果蔬切片机 | 1.500kg/h≤效率＜1000kg/h； 2.材质：刀片、机身全不锈钢材质，食品级链板； 3.适用范围：马铃薯、胡萝卜、莲藕、甘薯等蔬果类；切片规格：8-20mm。 | 131600 |
| 农产品加工成套设备 | 果蔬加工设备 | 果蔬加工系统 | 1000kg/h及以上果蔬切片机 | 1.效率≥1000kg/h；材质：刀片、机身全不锈钢材质，食品级链板； 2.适用范围：马铃薯、胡萝卜、莲藕、甘薯等蔬果类；切片规格：8-20mm。 | 153000 |
| 农产品加工成套设备 | 果蔬加工设备 | 果蔬加工系统 | 切菜成套设备 | 1.切片机。功率≥0.75kW，竖刀切速≥250次/min，生产效率≥360kg/h； 2.切姜、切笋机。额定功率≥0.35kw，额定频率50Hz，防水等级IPX1，切菜刀片转速≥450r/min，截面≤4×10mm，菜片厚度≤5mm，产能≥200kg/h，不锈钢材质； 3.小型叶类切菜机。额定功率≥1.5kW，切割长度≤30mm（可调），产能≥1000kg/h； 4.大型叶类切菜机。额定功率≥1.5kW，切割长度≤50mm（可调），产能≥2000kg/h； 5.多用切菜机。功率≥0.75kW，竖刀切速≥150次/min，生产效率≥600kg/h，304不锈钢材质； 6.斩拌机。电机功率≥1kW，304不锈钢材质，生产能力：≥500kg/h，成品率：>90%； 7.复合切菜机。304不锈钢材质，功率≥1kW，刀具转速≥120r/min，刀具线速度≥35m/min，生产能力：≥400kg/h，成品率：≥90%，不锈钢材质，容量≥50L，电机功率≥1kW； 8.搅拌机。搅拌器转速≥75r/min，防水等级IPX1，总生产能力≥1500kg/h； 9.复合斩拌机。额定功率≥5kW，加工能力≥30kg/锅，斩刀数量≥3，转锅转速≥7r/min，斩拌转速≥2900r/min，传动方式双速，304不锈钢材质，生产能力≥90kg/锅； 10.切丝机。功率≥0.75kW，竖刀切速≥130次/min，生产能力≥350kg/h，不锈钢材质，成品率≥95%； 11.切丁机。功率≥0.75kW，竖刀切速≥130次/min，生产能力≥350kg/h，成品率≥95%。 | 338000 |
| 农产品加工成套设备 | 食用菌加工机械 | 食用菌加工成套设备 | 食用菌加工生产线 | 1.理瓶机。自动翻转，无破损，产能≥3000瓶/h； 2.灭菌烘干设备。隧道式烘干，产能≥3000瓶/h，通道内可调节温度，可调节范围120℃-180℃，烘干率100%。 3.灌装机。料体灌装温度＞90℃，产能≥3000瓶/h； 4.真空机。真空值≥1MP。产能≥3000瓶/h； 5.封膜机。产能≥3000瓶/h，合格率≥99%； 7.传输平台。自动传输； 8.自动封箱机。产能≥500箱/h； 9.炒料锅。自动翻炒，容积≥600mL，可炒料≥300mL，可调速。 10.切丁机。颗料体积≤0.8cm³，产能≥300kg/h； 11.脱水机。脱水率≥60%，产能≥1000kg/h 12.尾水回收处理设备。一级反渗透，处理量≥10t/h，达到国家中水标准要求； 13.打码机。速度≥5000个/h，合格率≥99%； 14.酱料灌袋机。产能≥3000袋/h，料体灌装温度≥90℃； 15.灭菌机。双层同步压板，可调温度，可调速度； 16.蒸汽杀菌机。温度≥120℃，自动降温，自动调节负压。 | 4123500 |
| 其他机械 | 其他机械 | 速冻（冷却）设备 | 水产品速冻机 | 容量≥20盘；材质：304不锈钢及以上；温度：-80℃ | 33000 |
| 农产品加工成套设备 | 水产品加工设备 | 水产品加工成套设备 | 水产品加工成套设备 | 1.输送机。输送能力≥2t/h，材质304不锈钢，功率≥3kW，输送长度≥5m； 2.连续式去鳞机。加工能力≥1000kg/h，材质304不锈钢材质，功率≥5kW； 3.暂存仓。容量≥1m³，材质304不锈钢； 4.分拣输送平台。产能≥2t/h，304不锈钢材质，功率≥3kW，输送长度≥8m，双层，气动分离； 5.鱼体调整输送机。输送能力≥1t/h，材质304不锈钢，功率≥1kW，输送长度≥3m，可调速； 6.监测系统。产能≥1t/h，精度≥95%，自动分离； 7.开背机。产能≥1000kg/h，304不锈钢材质，功率≥2kW； 8.去脏输送平台。产能≥800kg/h，304不锈钢材质，功率≥2kW，输送长度≥5米，气动分离器； 9.清洗脱水系统。产能≥800kg/h，304不锈钢材质，功率≥3kW； 10.称量系统。产能≥1000kg/h，304不锈钢材质，精度≤±0.2%； 11.真空式气调机。产能≥1500kg/h，不锈钢材质，配气精度≤2%； 12.隧道式液氮速冻机。产能≥1t/h，功率≥7kW，液氮罐≥30m³。 | 860000 |
| 农产品加工成套设备 | 水产品加工设备 | 水产品加工成套设备 | 活鱼加工成套设备 | 1.产能≥10t/h； 2.去鳞机：处理能力≥1t/h；去鳞率≥80%；功率≥5.5kW； 3.清洗机：处理能力≥21t/h；功率≥4kW； 4.盐水注射机：功率≥9kW；产能≥900kg/h；注射针数量≥85；有效注射压力≥5kg； 5.切片机：最大刀速≥660r/min； 6.高速真空斩拌机：功率≥60kW，转锅容积≥200L，刀轴速度≥4500r/min； 7.烟熏炉：功率≥15kW，加工能力≥500kg，制冷量≥9500kcaL/h； 8.异物检测机：功率≥1.5kW，射线功率≥100w； 9.真空滚揉机：功率≥10kW，加工能力≥2200kg/次，真空度-8KPa； 10.螺旋速冻机：箱体内温度≤-35℃，出料温度：≤-15℃，产能≥1000kg/h； 11.预包装机：功率≥12kW，气源≥0.6Mpa，工效≥200次/h。 | 2112000 |
| 农产品加工成套设备 | 豆类加工机械 | 豆类、粮油贮藏成套系统 | 豆类、粮油贮藏成套系统 | 1.容量：≥1000t,钢板厚≥3.0mm； 2.料位器：阻旋式； 3.缓冲器；电子测温:3线20点； 4.仓顶引风机单机功率≥0.5kW； 5.仓底环形通风机单机功率≥5.5kW； 6.投料斗及栅栏规格 ≥2米×4米 7.进仓斗式提升机单机功率≥7.5kW； 8.提升机井架规格2.2m×2.2m； 9.提升机功率：≥4kW； 10.扁式脉冲除尘风机功率≥3kW； 11.进车间刮板机功率≥5kW； 12.车间内皮带机功率≥5kW。 | 478100 |
| 农产品加工成套设备 | 豆类加工机械 | 大豆豆渣输送成套系统 | 大豆豆渣输送成套系统 | 1.生产能力：≥500kg/h (干黄豆)； 2.额定功率≥11kW，额定转速≥1900r/min； 3.包板厚度≥1.2mm； 4.豆渣输送系统：罗茨鼓风机功率≥30kW，旋转供料器功率≥0.75kW； 5.浆渣分离机材质为304不锈钢； 6.阀门材质304不锈钢。 | 101000 |
| 农产品加工成套设备 | 豆类加工机械 | 大豆固态制品成型设备 | 大豆固态制品成型设备 | 1.产量≥30KG/h； 2.产品水分达到50%-55%； 3.主轴电机：≥0.18kW； 4.热风电机功率：≥0.75kW； 5.冷风电机功率：≥0.37kw； 6.板材厚度≥1mm； 7.浆槽内径：浆槽宽≥100cm，浆槽高≥4cm，浆槽长≥24m； 8.材质采用304不锈钢。 | 160000 |
| 农产品加工成套设备 | 根茎类作物加工设备 | 薯类加工设备 | 马铃薯出入库成套系统 | 1.产能≥60t/h； 2.入库提升机功率≥5.5kW； 3.液压翻板效率≥60t/h，功率≥35kW； 4.滤土机滤土率≥95%，功率≥3kW； 5.输送带：输送速度≥50m/min，输送能力≥60t/h，功率≥5kW； 6.伸缩码垛机：码垛高度≥8m，码垛半径≥9m，产能≥60t/h，功率≥11kW； 7.整机采用Q235及以上碳钢材质。 | 925000 |
| 农产品加工成套设备 | 根茎类作物加工设备 | 薯类加工设备 | 薯条黑斑自动切割剔除系统 | 1.产能≥18吨/h； 2.剔除效率≥98%； 3.有效带宽B=1590mm； 4.通道数量≥22； 5.切割头数量≥22； 6.内部软化水压≥2.76-5.17bar； 7.输送带材质聚氨酯。整机采用SUS304材质； 8.输送带长度≥4.5m； 9.总功率≥3.0KW。 | 4809000 |
| 农产品加工成套设备 | 根茎类作物加工设备 | 薯类加工设备 | 红薯加工成套设备 | 1.水斗清洗提升机。架体材质：不锈钢； 输送带材质：不锈钢网带；功率≥0.75kw；电机速度可调；带气泵冲洗。 2.平辊软毛清洗机。整体材质：304不锈钢；功率≥1.5kw 。 3.轴流风干机。整体材质：304不锈钢； 输送带材质：不锈钢网带；功率≥1.5kw 电机速度可调。电加热。 4.输送挑选线。整体材质：304不锈钢；输送带材质：食品级PVC带；功率≥0.5kw；电机速度可调。 5.布料机。功率≥0.3kw；电机速度可调 6.重量分选机。材质：不锈钢。 7.大型烘烤机。烘烤时间可调；整体材质：304不锈钢；电加热。 8.小型烘烤炉。烘烤时间可调；整体材质：304不锈钢；电加热；生产能力100-2000kg/h；功率≥60kw 9.隧道式速冻机。材质：304不锈钢；速冻量≥5000kg/h；冷冻温度：常温～-150℃可任意设定；箱内最低温度≤-150℃；最大降温速度≥ 20℃/min；最大升温速度≥ 8℃/min；保温层厚度≥120mm；液氮罐容量≥30立方米。 10.真空包装机。真空度≤200pa；功率≥3kw ；生产能力≥5次/min；材质：304不锈钢。 | 1050000 |
| 其他机械 | 其他机械 | 割灌机 | 自走式割灌机 | 自走式。 | 6300 |
| 其他机械 | 其他机械 | 割灌机 | 斜挂式、背负式、手提式割灌机 | 斜挂式、背负式、手提式。 | 410 |
| 其他机械 | 其他机械 | 割灌机 | 30-50马力避障式割草机配套动力 | 1.30马力≤配套动力＜50马力； 2.躲避式割草设计； 3.树下草可以割除；割草高度30-70mm。 | 14000 |
| 其他机械 | 其他机械 | 割灌机 | 50马力及以上避障式割草机配套动力 | 配套动力≥50马力；躲避式割草设计；树下草可以割除；割草高度30-70mm。 | 15000 |
| 其他机械 | 其他机械 | 割灌机 | 5-10cm遥控式割草机 | 1.动力形式：自走式；作业效率：≥2.5亩/h； 2.漏割损失率：≤2%；割幅：≥0.8m；5cm＜割茬高度≤10cm； 3.带旋耕、开沟、起垄、回填功能。 | 20000 |
| 其他机械 | 其他机械 | 割灌机 | 0-5cm遥控式割草机 | 1.动力形式：自走式；作业效率：≥3亩/h； 2.漏割损失率：≤2%；割幅：≥1m；割茬高度≤5cm； 3.带旋耕、开沟、起垄、回填功能。 | 21000 |
| 其他机械 | 其他机械 | 果蔬智能化立体储运系统 | 粉条输送机及组合称分配系统 | 粉条输送机长度≥30m；分配系统数量≥18个工位。 | 169000 |
| 其他机械 | 其他机械 | 果蔬智能化立体储运系统 | 果蔬智能化立体储运系统 | 1.有轨巷道式码垛机。工作温度范围：-18~-20℃，生产能力：入库≥30t/h，出库≥45t/h；连续24小时运转14天以上不停止，存储能力≥3000t； 2.材质碳钢表面喷塑处理，厚度≥3mm； 3.升降平台。行走速度≥120m/min，输送速度≥16m/min，采用激光定位，定位精度≤±5mm，升降速度≥40m/min，加速时间≤0.5m/s²； 4.输送机。运行速度：空载≥40m/min，满载≥20m/min；加速度时间：空载≤1m/s，满载≤0.5m/s；输送能力≥1000kg/min。 | 4000000 |
| 其他机械 | 其他机械 | 包装机 | 包装机 | 1.自动秤重、包装、标签打印 、贴标， 2.包装速度≥35包/min，贴标速度≥100mm/s，可包装重量≥3kg， 3.温度范围5°C-35°C，运行湿度20%-85%（无冷凝）。 | 250000 |
| 其他机械 | 其他机械 | 速冻（冷却）设备 | 冷却机 | 1.45分钟内蔬菜降温至4℃及以下，压缩机功率≥10匹； 2.分选设备运行速度≥3700kg/h，重量精度：≤1%，糖度精度标准误差±1Brix； 3.臭氧杀菌机，臭氧产量≥20kg/h，臭氧浓度≥150g/m³,臭氧功率≥140kW，冷却水流量≥40m³/h。 | 375000 |
| 其他机械 | 其他机械 |  | 双螺旋速冻设备 | 1.冻品进料温度：15℃；冻品出料温度:≤- 18℃； 2.冻结能力:实际产能≥2000kg/h； 3.蒸发温度；≤-40℃；库内温度；≤- 35℃；产品进出时间；≤90min； 4.装机容量:≥60kW；蒸发面积:≥2800㎡；制冷量:≥350kW；轴功率:≥300kW； 5.设备精度:100%;脱水率:≤1%；破损率:≤2%。 | 1750000 |
| 其他机械 | 其他机械 | 气象站 | 气象站 | 包括室外温度、光照、风速、风向、雨雪信号、降雨量等数据采集。 | 4400 |
| 其他机械 | 其他机械 | 气象站 | 气象监测系统 | 1.主机及传输部分。实时显示传感器采集数据、当前位置、网络信号、电池电量等信息。数据实时传输，具有拍照功能通过网络传输随时观察植物生长情况； 2.电源。太阳能和交流供电两种供电方式； 3.土壤墒情(4层)测量范围：0-100%，分辨率：0.1%，准确度：±2%； 4.空气温度测量范围：-40℃至120℃，分辨率：0.1℃，准确度：±0.3℃； 5.空气相对湿度测量范围：0～100%，分辨率：0.1%，准确度：±2%； 6.风向测量范围：0～360°，分辨率：1°，准确度：±1； 7.光照强度测量范围：0-200000Lux，分辨率：1Lux，精度：±20Lux； 8.风速测量范围：0-65m/s，分辨率：±0.1m/s，准确度：±0.1m/s； 9.降水量测量范围：0～6500mm，分辨率：0.1mm，准确度：±0.1mm。 | 37500 |
| 其他机械 | 其他机械 | 土壤墒情仪 | 土壤墒情仪 | 1.具有定位和移除报警功能； 2.土壤温度测量范围：-20℃ ～ 70℃，精度±0.5℃； 3.土壤水分测量范围：0-60% VWC，精度±2.5%（室内）、±5%（室外）； 5.监测深度：≥60cm； 6.土层监测间距：最小10cm间距； 7.数据采集间隔：5min - 12h可调； 8.外壳防水等级：IP68。9.具有温度补偿和多种类型土壤质地的水分标定模型库 10.具有数据无线传输，数据手机查看等功能 | 14000 |
| 其他机械 | 其他机械 | 防鸟防雹设备 | 防雹网 | 材质：PVC。 | 17元/kg |
| 其他机械 | 其他机械 | 防鸟防雹设备 | 太阳能驱鸟器 | 声压≥120dB；灯光：两组及以上LED红蓝爆闪灯；语音:50种及以上；供电方式：太阳能和交流电；覆盖范围：≥100000㎡。 | 330 |
| 其他机械 | 其他机械 | 摇蜜机 | 手动摇蜜机 | 2筐。 | 80 |
| 其他机械 | 其他机械 | 摇蜜机 | 电动摇蜜机 | ≥3筐，电动。 | 450 |
| 其他机械 | 其他机械 | 蜂蜜提纯机 | 提取浓缩机50-100L | 50L≤容积＜100L，最高真空度≥0.09mpa，供热功率≥7.5kW，真空泵功率≥1.5kW。 | 9400 |
| 其他机械 | 其他机械 | 蜂蜜提纯机 | 提取浓缩机100-200L | 100L≤容积＜200L，最高真空度≥0.09mpa，供热功率≥9kW，真空泵功率≥2kW。 | 10800 |
| 其他机械 | 其他机械 | 蜂蜜提纯机 | 提取浓缩机200-300L | 200L≤容积＜300L，最高真空度≥0.09mpa，供热功率≥12kW，真空泵功率≥3kW。 | 13600 |
| 其他机械 | 其他机械 | 蜂蜜提纯机 | 提取浓缩机 300L及以上 | 容积≥300L ，最高真空度≥0.09mpa，供热功率≥18kW，真空泵功率≥4kW。 | 18900 |
| 其他机械 | 其他机械 | 板栗脱蓬机 | 板栗脱蓬机 | 生产率≥200kg/h,含电机。 | 520 |
| 其他机械 | 其他机械 | 板栗脱壳成套设备 | 板栗脱壳成套设备 | 1.精度≥98%； 2.产量≥600kg/h； 3.破损率≤0.5%； 4.加工总功率≥120kW； 5.去皮率≥98%； 6.成熟度：100% 7.高温炉；功率：≥4kW，速比≥9 r/min； 8.去皮机；速比≥40 r/min； 9.混合提升机：功率≥0.75kW，速比≥60 r/min； 10.水分离机：功率≥0.5kW，速比≥60 r/min； 11.栗米选台（高）：电机≥0.35kW，速比≥100 r/min； 12.栗米选台（低）：电机≥0.35kW;速比≥100 r/min； 13.预煮机:≥0.75kW；速比≥100 r/min ； 14.长选台：选台长度≥9m，功率≥0.5kW，速比≥100 r/min； 15.五轴洗栗机，速比≥30r/min。 | 410000 |
| 畜牧水产养殖机械 | 畜禽饲养机械 | 肉（蛋）鸡笼养成套设备 | 肉鸡笼养系统 | 1.笼架钢材厚度≥1.5mm，所有横梁厚度≥1.5mm，表面≥275g/㎡热镀锌； 2.鸡笼底网、笼门采用热浸/镀锌钢丝直径≥3mm，侧网、采食网采用热浸/镀锌丝直径≥2.0mm； 3.水线乳头流量≥100mL/min，乳头密度6-8只/个； 4.粪带采用pp材质，厚度≥1.0mm； 5.料槽采用镀锌材质厚度≥0.8mm； 6.采用各列独立行车送料； 7.料塔上锥厚度≥1.0mm，中锥板厚度≥1.2mm，下锥板厚度≥1.5mm，配称重靴，容积：每只鸡≥0.6公斤储存量； 8.环境控制器≥16个输出端口，配置温度探头和湿度探头，精度0.1°； 9.风机，每万只鸡配置5台及以上50英寸风机，在负25帕时风量≥35000m³/h; 10.含通风窗； 11.水帘厚度≥15cm，原浆纸浆制作，带水帘翻板； 12.采用LED养殖专用照明灯管； 13.按照地网面积每平米10只鸡计算养殖数量； 14.配置电力或天然气加热系统。 | 12元/鸡位 |
| 畜牧水产养殖机械 | 畜禽饲养机械 | 肉（蛋）鸡笼养成套设备 | 肉鸡笼养系统（自动出鸡） | 1.笼架钢材厚度≥1.5mm，所有横梁厚度≥1.5mm，表面275g/㎡热镀锌； 2.鸡笼底网、笼门采用热浸/镀锌钢丝直径≥3mm，侧网、采食网采用热浸/镀锌丝直径≥2.0mm； 3.水线乳头流量≥100mL/min，乳头密度6-8只/个； 4.粪带采用pp材质，厚度≥1.5mm； 5.料槽采用镀锌材质厚度≥0.8mm或采用绞龙料盘喂料； 6.采用各列独立行车送料（如采用绞龙料盘喂料该项没有）； 7.料塔上锥厚度≥1.0mm，中锥板厚度≥1.2mm，下锥板厚度≥1.5mm，配称重靴，容积：每只鸡≥0.6公斤储存量； 8.环境控制器≥24个输出端口，配置温度探头和湿度探头，精度0.1°； 9.风机，每万只鸡配置5台及以上50英寸风机，在负25帕时风量≥35000m³/h; 10.含通风窗； 11.水帘厚度≥15cm，原浆纸浆制作，带水帘翻板； 12.采用LED养殖专用照明灯管； 13.自动出鸡系统，单栋每小时出鸡≥6000只； 14.按照地网面积每平米10只鸡计算养殖数量； 15.配置电力或天然气加热系统。 | 20元/鸡位 |
| 畜牧水产养殖机械 | 畜禽饲养机械 | 肉（蛋）鸡笼养成套设备 | 蛋鸡笼养系统 | 1.笼架钢材厚度≥2.0mm，所有横梁厚度≥1.5mm，表面≥275g/㎡热镀锌； 2.鸡笼底网采用镀铝锌丝直径≥2.0mm，笼门采用热浸/镀锌钢丝直径≥5mm，侧网采用热浸/镀锌丝直径≥2.0mm； 3.水线乳头流量≥80mL/min，乳头密度8-9只/个； 4.粪带采用pp材质，厚度≥1.0mm； 5.料槽采用镀锌材质厚度≥0.8mm； 6.采用各列独立行车送料； 7.料塔锥板厚度≥1.0mm，配称重靴，容积：每只鸡≥0.6公斤储存量； 8.环境控制器≥20个输出端口，配置温度探头和湿度探头，精度0.1°； 9.风机，每万只鸡配置4台及以上50英寸风机，在负25帕时风量≥35000m³/h; 10.含通风窗； 11.水帘厚度≥15cm，原浆纸浆制作，带水帘翻板； 12.采用LED养殖专用照明灯管； 13.按照底网面积每平米25只鸡计算养殖数量； 14.底网称重≥50Kg; 15.包括自动计蛋系统。 | 20元/鸡位 |
| 畜牧水产养殖机械 | 畜禽饲养机械 | 肉（蛋）鸡笼养成套设备 | 育雏鸡笼养系统 | 1.笼架钢材厚度≥2.0mm，所有横梁厚度≥1.5mm，表面≥275g/㎡热镀锌； 2.鸡笼底网、侧网、采食网采用热浸/镀锌丝直径≥2.0mm，笼门采用热浸/镀锌钢丝直径≥3mm； 3.水线乳头流量≥80mL/min，乳头密度16-20只/个；4.粪带采用pp材质，厚度≥1.0mm； 5.料槽采用镀锌材质厚度≥0.8mm； 6.采用各列独立行车送料； 7.料塔锥板厚度≥1.0mm，配称重靴，容积：每只鸡≥0.6公斤储存量； 8.环境控制器≥20个输出端口，配置温度探头和湿度探头，精度0.1°； 9.风机，每万只鸡配置4台及以上50英寸风机，在负25帕时风量≥35000m³/h; 10.通风窗满足一般风机通风量； 11.水帘厚度≥15cm； 12.采用LED养殖专用照明灯管； 13.按照底网面积每平米30只鸡计算养殖数量； 14.底网称重≥50Kg; 15.配置电力或天然气加热系统。 | 20元/鸡位 |
| 畜牧水产养殖机械 | 畜禽饲养机械 | 肉（蛋）鸡笼养成套设备 | 种鸡笼养系统 | 1.笼架钢材厚度≥2.0mm，所有横梁厚度≥1.5mm，表面≥275g/㎡热镀锌； 2.鸡笼底网采用镀铝锌丝直径≥2.0mm，笼门采用热浸/镀锌钢丝直径≥5mm，侧网采用热浸/镀锌丝直径≥2.0mm； 3.水线乳头流量≥80mL/min，乳头密度8-9只/个； 4.粪带采用pp材质，厚度≥1.0mm； 5.料槽采用镀锌材质厚度≥0.8mm； 6.采用各列独立行车送料； 7.料塔锥板厚度≥1.0mm，配称重靴，容积：每只鸡≥0.6公斤储存量； 8.环境控制器≥20个输出端口，配置温度探头和湿度探头，精度0.1℃； 9.风机，每万只鸡配置4台及以上50英寸风机，在负25帕时风量≥35000m³/h； 10.含通风窗； 11.水帘厚度≥15cm； 12.采用LED养殖专用照明灯管； 13.按照底网面积每平米10只鸡计算养殖数量； 14.底网称重≥50Kg； 15.配置配置电力或天然气加热系统； 16.采用自动计蛋系统。 | 40元/鸡位 |
| 畜牧水产养殖机械 | 畜禽饲养机械 | 奶牛发情监测器 | 奶牛发情监测器 | 含基站、项圈、接收器、后台软件对牛的情况进项分析。 | 10100 |
| 其他机械 | 其他机械 | 粪肥输送设备 | 传送机 | 材质：304不锈钢及以上。 | 800元/延米 |
| 其他机械 | 其他机械 | 粪肥输送设备 | 刮粪板（机） | 材质：304不锈钢及以上。 | 880元/延米 |
| 其他机械 | 其他机械 | 粪肥输送设备 | 半封闭吸污车 | 容积：≥2m³；半封闭。 | 7600 |
| 其他机械 | 其他机械 | 粪肥输送设备 | 全封闭吸污车 | 容积：≥2m³；全封闭。 | 9100 |
| 畜牧水产养殖机械 | 水产养殖机械 | 孵化箱 | 小型方形孵化箱 | 1.规格：1m³≤容积＜1.5m³； 2.材质：玻璃钢；一次性整体成型；内部光滑平整、外表面均匀。 | 1000 |
| 畜牧水产养殖机械 | 水产养殖机械 | 孵化箱 | 中型方形孵化箱 | 1.规格：1.5m³≤容积＜2.5m³； 2.材质：玻璃钢；一次性整体成型；内部光滑平整、外表面均匀。 | 1600 |
| 畜牧水产养殖机械 | 水产养殖机械 | 孵化箱 | 大型方形孵化箱 | 1.规格：容积≥2.5m³； 2.材质：玻璃钢；一次性整体成型；内部光滑平整、外表面均匀。 | 1800 |
| 畜牧水产养殖机械 | 水产养殖机械 | 孵化箱 | 小型圆形孵化箱 | 1.规格：1.5m³≤容积＜2m³； 2.材质：玻璃钢；一次性整体成型；内部光滑平整、外表面均匀。 | 680 |
| 畜牧水产养殖机械 | 水产养殖机械 | 孵化箱 | 中型圆形孵化箱 | 1.规格：2m³≤容积＜3m³； 2.材质：玻璃钢；一次性整体成型；内部光滑平整、外表面均匀。 | 1100 |
| 畜牧水产养殖机械 | 水产养殖机械 | 孵化箱 | 大型圆形孵化箱 | 1.规格：容积≥3m³； 2.材质：玻璃钢；一次性整体成型；内部光滑平整、外表面均匀。 | 1900 |
| 畜牧水产养殖机械 | 水产养殖机械 | 孵化箱 | 孵化监测成套设备 | 1.16路800万像素采集终端，包括体征识别功能，支持多种智能资源切换； 2.全天行为监测，自动切换昼夜模式，目标特征识别： 3.混合目标检测、智慧管理、产卵动作监控、周界特征抓拍，支持同时抓拍30张特征，支持对运动对象进行检测、跟踪、抓拍、分析、筛选，存储功能： 4.高清1080P及以上视频储存时长≥30天； 5.动物行为报警，支持动物体内植入电子芯片扫描、读取、信息存档功能，可16路高清屏幕监看产蛋孵化过程，实时网络信息传输，连接移动客户端，支持远程在线及回看功能，具备孵化数据合并分析功能。 | 80400 |
| 畜牧水产养殖机械 | 水产养殖机械 | 恒温箱 | 100-250L恒温箱 | 1.容积100-250L； 2.控温范围0-70℃； 3.半导体控温；触摸屏，可程序升降温； 4.高精度半导体控温环境模拟恒温箱，10年及以上数据存储；内外全不锈钢材质；温度均一性：≤±0.3℃，温度波动度：≤0.1℃；温度范围：0-70℃；多重温度安全控制：具有基于目标温度的自动安全控制功能、高低温超限报警、TB报警器；可远程监控设备运行状态； 5.气候模拟：可将外部采集的气候变化数据导入至设备进行模拟气候变化，阶段数无限制；具有热负荷平衡功能。 | 49000 |
| 畜牧水产养殖机械 | 水产养殖机械 | 恒温箱 | 250L及以上恒温箱 | 1.容积≥250L； 2.控温范围0-70℃； 3.控湿范围：10%rh-90%rh； 4.半导体控温控湿；触摸屏，可程序升降温； 5.高精度半导体控温控湿环境模拟恒湿恒温箱，10年及以上数据存储；内外全不锈钢材质；温度均一性：≤±0.3℃，温度波动度：≤0.1℃；温度范围：0-70℃；多重温度安全控制：具有基于目标温度的自动安全控制功能、高低温超限报警、TB报警器；可远程监控设备运行状态； 6.气候模拟：可将外部采集的气候变化数据导入至设备进行模拟气候变化，阶段数无限制；具有热负荷平衡功能。 | 98000 |
| 畜牧水产养殖机械 | 水产养殖机械 | 工厂化养殖系统 | 组合式制氧曝气机 | 1.包括陶瓷曝气器、罗兹风机、纳米增氧管等； 2.风机功率≥5kW； 3.流量≥6m³/min； 4.升压≥25KPa； 5.风机叶轮材质HT250及以上； 6.纳米增氧管气泡尺寸2-3μm，出气量≥6L/min，适用压力0.05-0.1MPa，适用水深0-5m； 7.陶瓷烧结1-2μm孔径，气泡Φ0.1-0.5mm，最大承压≥0.6MPa。 | 14800 |
| 畜牧水产养殖机械 | 水产养殖机械 | 工厂化养殖系统 | 190cm2及以上微孔制氧系统 | 1.陶瓷面积≥190cm2； 2.最大工作压力≥0.35MPa； 3.最大承压≥0.7MPa； 4.流量≥2.0L/min； 5.底座材料铝合金，耐海水腐蚀； 6.数量≥100块； 7.气管：≥500米； 8.外径≥8mm； 9.杜瓦罐≥190公斤杜瓦罐2个； 10.调节阀数量≥50套。 | 42300 |
| 畜牧水产养殖机械 | 水产养殖机械 | 工厂化养殖系统 | 50-100L/min制氧机 | 50L/min≤氧气产量＜100L/min；浓度：≥90%。 | 99800 |
| 畜牧水产养殖机械 | 水产养殖机械 | 工厂化养殖系统 | 100-200L/min制氧机 | 100L/min≤氧气产量＜200L/min；浓度：≥90%。 | 134300 |
| 畜牧水产养殖机械 | 水产养殖机械 | 工厂化养殖系统 | 200L/min及以上制氧机 | 氧气产量：≥200L/min；浓度：≥90%。 | 195700 |
| 畜牧水产养殖机械 | 水产养殖机械 | 工厂化养殖系统 | 变纯压力氧增氧及水质在线监控二合一系统 | 1.氧气利用率>96%； 2.出口处高氧水溶氧值:100-200mg/L； 3.增氧点：10-20个； 4.自动控制：全自动运行、无人值守； 5.有历史记录查询功能，可生成曲线； 6.罐体材质：不锈钢304或不锈钢316； 7.水泵：不锈钢材质； 8.增氧控制阀：电磁阀； 9.液氧罐≥10m³； 10.总水体≥1500m³，养殖量≥50000kg（鱼）。 | 991200 |
| 其他机械 | 其他机械 | 移树机（果树） | 挖树机 | 1.可挖土球尺寸：直径≥140cm； 2.重量 (不含起重机和刀)≥2400kg； 3.最高时速≥4.5km/h； 4.液压履带行走系统。 | 250000 |
| 其他机械 | 其他机械 | 捆树机（果树） | 捆树机 | 捆绑高度≥4.5m。 | 89000 |
| 其他机械 | 其他机械 | 农用北斗作业监测终端 | 北斗远程监测终端 | 含车载北斗终端、作业传感器、摄像头等;定位精度≤2m;作业面积统计准确度≥97％。 | 1600 |
| 其他机械 | 其他机械 | 有机肥加工成套设备 | 圆筒式筛选机 | 结构形式：移动式复式作业；功率≥7.5kW；生产率≥8t/h。 | 18000 |
| 其他机械 | 其他机械 | 有机肥加工成套设备 | 圆筒式筛选打包机 | 1.结构形式：移动式复式作业；配套动力≥7.5kW；生产率≥8t/h； 2.给料方式：双速重力式给料；称重范围：10-50KG；称量精度:±0.2%； 3.称量速度：≥300包/h；功能性：将发酵后的有机肥料粉碎筛选，自动打包。 | 59000 |
| 其他机械 | 其他机械 | 有机肥加工成套设备 | 果蔬粉碎设备 | 产量≥5t/h；电机功率≥30kW；链板输送装置动力≥2kW；喂入口宽度≥500mm。 | 48000 |
| 其他机械 | 其他机械 | 有机肥加工成套设备 | 履带式翻堆机 | 翻堆宽度≥2.3m；柴油动力≥60马力；原地180度转弯掉头。 | 43100 |
| 其他机械 | 其他机械 | 有机肥加工成套设备 | 固态有机肥发酵罐 | 设备容积≥5m³，处理能力：≥2.5m³/批，批处理时间：≤10h，装机功率≥40kW。 | 75000 |
| 其他机械 | 其他机械 | 有机肥加工成套设备 | 有机肥秸秆揉丝加工成套设备 | 包括秸秆揉丝机、输送机；产量：≥1.5t/h；锤片数量≥40个。 | 59800 |
| 其他机械 | 其他机械 | 有机肥加工成套设备 | 有机肥粉碎加工成套设备 | 包括粉碎机、输送机；产量：≥2t/h；刀盘直径≥700mm。 | 98000 |
| 其他机械 | 其他机械 | 有机肥加工成套设备 | 有机肥制粒成套设备 | 1.包括环模制粒机、输送机、生物质原料斗、成品物料仓； 2.产量≥1t/h；成型率：≥95%。 | 136100 |
| 其他机械 | 其他机械 | 有机肥加工成套设备 | 有机肥加工成套设备 | 包括发酵主机、输送机、热风炉；罐体额定容积≥3m³；生产率≥60kg/h。 | 166200 |
| 其他机械 | 其他机械 | 有机肥加工成套设备 | 有机肥灌装设备 | 1.牵引式；液压制动保护系统； 2.灌装通道尺寸≥2.4m；进料平台≥6m³； 3.风机风量≥13m³/min； 4.灌装袋断裂拉伸强度横纵项35≥Mpa，断裂伸长率纵向≥550%，横向≥600%，抗撕裂强度≥10g/μm，抗冲击强度≥1700g； 5.有机肥发酵符合行业标准。 | 385000 |
| 其他机械 | 其他机械 | 有机肥加工成套设备 | 有机肥翻抛机制备成套设备 | 1.翻抛机。配套动力≥45Kw，工作速度≥240m/h，翻抛能力≥430m³/h，升起高度≥5000mm； 2.粗粉机。转子转速≥650r/min，动刀片数量≥6片，定刀片数量≥3片，主机功率≥300kW，进料板链功率≥30kW变频，进料板链驱动方式；减速机链轮驱动，强制进料功率≥18kW变频；出料皮带机功率≥15kW，产量≥25t/h，总功率≥380kW； 3.细粉机。转子转速≥1800r/min，锤片数量≥60片，电机功率≥130kW，出料方式：风机出料，管道直径≥270mm；主机上盖开合方式：液压开合，液压泵站功率≥3kW；输送机电机≥4kW变频，减速机电机≥10kW，产量≥7t/h； 4.除尘系统：包括旋风分离器、布袋除尘器，布袋数量≥60条；风机功率≥18kW；闭风器功率≥5kW；出料皮带机功率≥4kW； 5.烘干机。效率≥7m³/h； 6.分离机。主机功率≥7.5kW，转速≥45r/min；潜污泵功率≥5.5kW，转速≥1450r/min，处理量≥70m³/h； 7.卧螺机。转鼓材质304不锈钢，转鼓转速≥3000rpm，螺旋扭矩≥6500(N/m)，差速调节精度≤0.5 rpm，物料处理能力≥40m³/h，固体回收率≥98%（添加絮凝剂），进泥含固率≤3%，噪声≤70dB(A)，脱泥含水率 ≤80%，电机功率≥20kW； 8.有机肥装袋机。碳钢材质。产能≥20t/h；输送长度≥3m，含自动剪线封包机，含大气泵功率≥4kW； 9.造粒机。储料给料器功率≥4kW，产量≥4t/h； 10.有机肥粉碎机，产量≥4t/h，电机功率≥30kW，材质Q235碳钢； 11.筛分机。产量≥4t/h，功率≥3kW，筛网可拆换，304不锈钢材质； 12.立式混合机。生产能力≥4t/h，电机功率≥5.5kW； 13.三通。料流通过能力≥4t/h，功率≥1.5kW； 14.平模造粒机。主机功率≥90kW，成品仓容积≥0.7m³； 15.原料收集设备。功率≥45kW，液压传动。 | 2275000 |
| 其他机械 | 其他机械 | 有机肥加工成套设备 | 高分子膜堆肥发酵处理机 | 处理能力≥150m³。 1.设备构成:覆盖布料、曝气装置、智能控制箱和移动端实时监管系统； 2.发酵工艺:采用静态好氧发酵工艺； 3.户外作业:防水设计； 4.场地要求:硬化或者非硬化的地面均可； 5.运行电力:额定功率≥750W； 6.曝气系统:曝气长度≥15m，爆气装置标准状态送风量≥0.15m³/min； 7.兼容性：设备具备智能工作模式和自动工作模式； 8.覆盖系统标准:高分子覆膜材料，防水透气； 9.控制系统：同一探针上能够探测不少于3个点的温度数据，探测深度≥75cm；工作环境温度-50至200°C，探测误差范围±0.5°C。 | 19300 |
| 其他机械 | 其他机械 | 有机肥加工成套设备 | 纳米膜粪便发酵处理机 | 畜禽粪便处理量≥200m³/次。 1.PLC控制部分防护等级≥IP40； 2.纳米膜≥240㎡；膜直角撕裂负荷：纵向≥0.5N，横向≥0.5N；织物断裂强力：纵向≥13N，横向≥8N；克重：≥(450±10g)/㎡； 3.风机：功率≥2kW，风量≥1200m³/h； 4.通风管：管长≥50m； 5.包括温度传感器和氧浓度传感器； 6.工作时长：高温好氧发酵≤20天； 7.发酵效果：发酵后物料含水量≤40%、粪大肠菌群数≤100个/g、蛔虫卵死亡率≥95%和种子发芽指数（GI）≥80％。 | 90000 |
| 其他机械 | 其他机械 | 有机肥加工成套设备 | 卧旋式畜禽粪便生物发酵设备 | 1.日处理量：≥6t/天； 2.主发酵罐容积≥30m³； 3.发酵时间：≤3天； 4.主发酵罐运行一个周期耗电量≤300kW.h； 5.污染气体排放指数：零排放、零污染； 6.可处理物料含水率：≥65%； 7.主发酵罐体材质：FRP复合材料； 8.主发酵罐体保温材料材质：聚氨酯，厚度≥120mm； 9.闭路循环固氮除臭系统主体材质：玻璃钢； 10.供氧系统：风机+生物除臭； 11.温控系统：无线测温，智能控制； 12.总功率：≥10kW。 | 225000 |
| 其他机械 | 其他机械 | 有机肥加工成套设备 | 好氧发酵成套设备 | 1.翻堆深度≥2.8m；堆槽高度≥3m，Q235碳钢材质； 2.电机。四轮行走电机功率≥6kW，液压升降电机≥3kW，横向行走电机功率≥0.5kW； 3.前进速度≥80m/h，后退速度≥480m/h； 4.控制系统。配有电控箱及遥控装置，全自动控制模式和点动模式、遥控操作模式； 5.曝气风机。罗茨风机功率≥30kW，压力≥35kpa，风量≥23m³/min，转速≥1500rpm。 | 607500 |
| 其他机械 | 其他机械 | 有机肥加工成套设备 | 5-10m³一体式秸秆发酵处理机 | 1.结构型式：一体式；油缸电机功率≥1.5kW； 2.配套热源种类：电加热，配套热源热功率≥40kW； 3.杀菌箱（罐）搅拌电机功率≥22kW；顶盖电机功率≥0.35kW；配套总功率≥60kW； 4.发酵箱（罐）5m³≤有效容积＜10m³，批次生产量≥5m³/批，每批次生产≤4h； 5.加工成标准有机肥或专用肥料。 | 190000 |
| 其他机械 | 其他机械 | 有机肥加工成套设备 | 10-20m³一体式秸秆发酵处理机 | 1.结构型式：一体式；油缸电机功率≥1.5kW； 2.配套热源种类：电加热，配套热源热功率≥80kW； 3.杀菌箱（罐）搅拌电机功率≥22kW；顶盖电机功率≥0.35kW；配套总功率≥90kW； 4.发酵箱10m³≤有效容积＜20m³，批次生产量≥10m³/批，每批次生产≤4h； 5.加工成标准有机肥或专用肥料。 | 265000 |
| 其他机械 | 其他机械 | 有机肥加工成套设备 | 20m³及以上一体式秸秆发酵处理机 | 1.结构型式：一体式；油缸电机功率≥3kW； 2.配套热源种类：电加热，配套热源热功率≥180kW； 3.杀菌箱（罐）搅拌电机功率≥44kW；顶盖电机功率≥0.35kW；配套总功率≥180kW； 4.发酵箱（罐）有效容积≥20m³，批次生产量≥20m³/批，每批次生产≤4h； 5.加工成标准有机肥或专用肥料。 | 340000 |
| 其他机械 | 有机肥加工设备 | 有机肥加工设备 | 节能静音型有机肥制肥粉碎成套处理站 | 节能型静音型有机肥粉碎成套处理站： 1.处理站材质：机身材质Q235碳钢，防腐工艺双层粉末吸附喷涂。 2.静音综合粉碎机：处理物直径不限、干湿不限，主机功率≤30kw，处理能力≥15T/h，噪音控制≤45分呗，上料方式机械入料，进料口面积≥1㎡，刀片材质高硬度高耐磨550型终生免更换，防腐工艺双层粉末吸附喷涂。 3.联动控制系统：配有综合电控箱1个，PLC程控系统可编程，可调节一套，全套设备可联动可独立运行，自动、点动多种模式切换控制。 4.集成自清洁控尘系统：主机功率≤20kw，滤芯数量≥44个，滤芯使用寿命≥1年，控制模式免维护自动清洁模式，压力值≤0.8帕，噪音控制≤50分呗，排放标准≤30mg/m³。 5.自动集料系统：电机功率≤2.5kw，输送速度1-5m/s可调，输送角度水平180°垂直30°机身材质Q235碳钢，集料能力≥15m³。 | 345000 |
| 其他机械 | 有机肥加工设备 | 有机肥加工设备 | 节能型综合有机肥制肥成套设备 | 节能型综合有机肥制肥成套设备： 1.综合一粉机：处理物料不限.干湿不限，主机功率≤60kw，处理能力≥25T/h，噪音控制≤45分呗，上料方式：机械入料，进料口面积≥1㎡刀片材质：高硬度高耐磨550型终生免更换，防腐工艺双层粉末吸附喷涂。 2.可控粒径二粉机：主机功率≤110kw，刀具使用寿命≥1年，刀片材质高硬度高耐磨550型；出料方式全密闭式，送料方式全密闭式，液压站功率≤5kw，处理能力≥15T/h。 3.自清洁降尘系统：主机功率≤20kw，滤芯数量≥44个，滤芯使用寿命≥1年，控制模式免维护自动清洁模式，压力值≤0.8帕，噪音控制≤50分呗，排放标准≤30mg/m³。 4.可调节控料设备：电机功率≤5kw，机身材质Q235碳钢。处理能力≥1.5m³。 5.联动输送系统：电机功率≤2.5kw，输送速度1-5m/s可调，输送角度水平180°垂直30° 6.驾驶式上料机：上料能力≥1200kg/次，上料高度≥3m，入料角度360°。 7.全液压动态制肥设备：功率≥132kw，处理能力≥2000m³/h，处理截面积≥5㎡，处理宽度≥4m,处理高度≥1.8m,动力输出：全液压，液压油箱≥600L，行走速度≥3m/min。 8.控制系统：配有电控箱3个，PLC程控系统可编程，可调节一套，全套设备可联动可独立运行，自动、点动多种模式切换控制。 9.静音补压设备：电机功率≤15kw，存储能力≥300L，补压能力≥50m³/h，噪音控制≤45分呗，自动手动控制，机身材质Q235碳钢。 | 1930000 |
| 农产品加工成套设备 | 果蔬加工设备 | 果蔬烘干系统 | 容积5m³以下果蔬烘干机（整体脱水） | 容积＜5m³；整体脱水。 | 2100 |
| 农产品加工成套设备 | 果蔬加工设备 | 果蔬烘干系统 | 5-15m³果蔬烘干机（整体脱水） | 5m³≤容积＜15m³；整体脱水。 | 10500 |
| 农产品加工成套设备 | 果蔬加工设备 | 果蔬烘干系统 | 15-50m³果蔬烘干机（整体脱水，热泵式） | 15m³≤容积＜50m³；整体脱水；热泵式；装机功率≥23kW(含热泵功率、辅热功率、循环风机功率)。 | 41300 |
| 农产品加工成套设备 | 果蔬加工设备 | 果蔬烘干系统 | 50-80m³果蔬烘干机（整体脱水，热泵式） | 50m³≤容积＜80m³；整体脱水；热泵式；装机功率≥42kW(含热泵功率、辅热功率、循环风机功率)。 | 83000 |
| 农产品加工成套设备 | 果蔬加工设备 | 果蔬烘干系统 | 80m³及以上果蔬烘干机（整体脱水，热泵式） | 容积≥80m³；整体脱水；热泵式；装机功率≥60kW(含热泵功率、辅热功率、循环风机功率)。 | 175000 |
| 农产品加工成套设备 | 果蔬加工设备 | 果蔬烘干系统 | 高温热泵烘干机 | 输入功率≥10kW；制热量≥42kW；除湿量≥50L/h；镀锌板材质；含智能控制系统、新风系统、排湿系统、除湿系统、热回收系统。 | 27500 |
| 农产品加工成套设备 | 果蔬加工设备 | 果蔬烘干系统 | 多功能果蔬烘干系统 | 1.功率：≥7.5kw；降水速率：≥1.0%/小时； 2.批次处理量：≥5吨/24h； 3.加热方式：间接加热；热风温度范围：40-100℃可调；热风机风压：≥1200MPa;热风机转速：≥1500r/min；热风机流量：≥14000m³/h； 4.①果蔬烘干：托盘框架铝材质，网不锈钢材质 ②谷物烘干： 进出粮自动皮带输送 ③挂式烘干：挂架≥10支。不锈钢材质 5.配套系统： ①自动进出输送装置：输送方式：皮带输送；电机功率2.2KW；输送量约2-3吨/小时 ②风筛式粮食清选机：处理量≥50吨/小时。清选方式：风筛式；风机电机功率：≥3.0KW;喂入方式：机械进料 | 76000 |
| 种子初加工机械 | 种子初加工机械 | 种子加工成套设备 | 加工量1.5-3t/h（小麦） 种子加工成套设备 | 1.功能：风筛选、比重选、分级机、包衣机、成膜仓、包装秤等主机； 2.提升输送系统、除尘系统、电控系统等； 3.1.5t/h≤加工量（小麦）＜3t/h； 4.其它种子生产率按小麦种子的折算系数计算。 | 75000 |
| 种子初加工机械 | 种子初加工机械 | 种子加工成套设备 | 加工量3-5t/h（小麦） 种子加工成套设备 | 1.功能：风筛选、比重选、分级机、包衣机、成膜仓、包装秤等主机； 2.提升输送系统、除尘系统、电控系统等； 3.3t/h≤加工量（小麦）＜5t/h； 4.其它种子生产率按小麦种子的折算系数计算。 | 337500 |
| 种子初加工机械 | 种子初加工机械 | 种子加工成套设备 | 加工量5-10t/h（小麦） 种子加工成套设备 | 1.功能：风筛选、比重选、分级机、包衣机、成膜仓、包装秤等主机； 2.提升输送系统、除尘系统、电控系统等； 3.5t/h≤加工量（小麦）＜10t/h； 4.其它种子生产率按小麦种子的折算系数计算。 | 394100 |
| 种子初加工机械 | 种子初加工机械 | 种子加工成套设备 | 加工量10-15t/h（小麦） 种子加工成套设备 | 1.功能：风筛选、比重选、分级机、包衣机、成膜仓、包装秤等主机； 2.提升输送系统、除尘系统、电控系统等； 3.10t/h≤加工量（小麦）＜15t/h； 4.其它种子生产率按小麦种子的折算系数计算。 | 723200 |
| 种子初加工机械 | 种子初加工机械 | 种子加工成套设备 | 加工量（小麦）15t/h及以上 种子加工成套设备 | 1.功能：风筛选、比重选、分级机、包衣机、成膜仓、包装秤等主机； 2.提升输送系统、除尘系统、电控系统等； 3.加工量（小麦）≥15t/h； 4.其它种子生产率按小麦种子的折算系数计算。 | 900000 |
| 种子初加工机械 | 种子初加工机械 | 种子无人化包装追溯物流码垛生产线 | 种子无人化包装追溯物流码垛生产线 | 一、一次包装设备 1.功率：≥30kw；2.生产能力：≥10吨/小时；3.不合格率≤0.2%；4.满足1000g～3500g玉米种子的称量和包装；5.称量精度：±0.2%；6.适应0.08mm～0.15mm可热封复合膜的使用；7.设备材质：与物料接触部分为304不锈钢材质，其余部分碳钢磷化喷塑。 二、二次包装设备 1.功率：≥30kw；2.生产能力：≥10吨/小时；3.不合格率≤0.2%；4.装袋形式：双列平放；5.整列方式：加速汇流；6.料袋整型：双层皮带输送机整型；7.计数方式：光电计数；8.装袋速度：≥50袋/分钟；9.包装物料：袋装玉米种子；10.外包装袋材质：表面覆膜编织袋；11.封口形式：折边线缝、直接线缝；12.设备主体为碳钢喷塑。 三、机器人码垛设备 1.功率：≥15kw；2.码垛能力：≥600包/小时；3.机器人本体负载：≥120kg；4.工作半径：≥2400mm；5.自由度：四轴；6.关节速度：J1≥145°/s，J2≥110°/s，J3≥120°/s，J4≥300°/s；7.手腕允许负载力矩≥250Nm；8.重复定位精度：±0.2mm；9.设备材质：碳钢喷塑；10.设备功能构成：自动托盘库、空托盘出盘、码垛定位、实盘过渡、缓存、控制系统；11.检测装置：光电控制；12.定位装置：气动机构定位。 | 4050000 |
| 其他机械 | 其他机械 | 移动保鲜库 | 30-50m³移动式农产品预冷设备 | 1.30m³≤容积＜50m³； 2.保温形式：双面彩钢聚氨酯夹芯冷库板； 3.库板厚度（mm）：≥100；库板密度（kg/m³）：≥40±2；库温范围（℃）：5至-18温控精度（℃）：±0.1； 4.压缩机：≥3匹；压缩机功率（kW）：≥2； 5.蒸发器形式：冷风机或排管；融霜形式：电融霜（或热气融霜）。 | 30000 |
| 其他机械 | 其他机械 | 移动保鲜库 | 50-100m³移动式农产品预冷设备 | 1.50m³≤容积＜100m³； 2.保温形式：双面彩钢聚氨酯夹芯冷库板；库板厚度（mm）：≥100；库板密度（kg/m³）：≥40±2；库温范围（℃）：5至-18；温控精度（℃）：±0.1； 3.压缩机：≥5匹；压缩机功率（kW）：≥3.5； 4.蒸发器形式：冷风机或排管；融霜形式：电融霜（或热气融霜）。 | 45000 |
| 其他机械 | 其他机械 | 移动保鲜库 | 100m³及以上移动式农产品预冷设备 | 1.容积：≥100m³；保温形式：双面彩钢聚氨酯夹芯冷库板； 2.库板厚度（mm）：≥100；库板密度（kg/m³）：≥40±2；库温范围（℃）：5至-18；温控精度（℃）：±0.1； 3.压缩机：≥8匹；压缩机功率（kW）：≥6； 4.蒸发器形式：冷风机或排管；融霜形式：电融霜（或热气融霜）。 | 80000 |
| 其他机械 | 其他机械 | 叶菜类收获机 | 电动土上蔬菜收获机 | 1.功能：可实现贴地、离地切割，直立生长、倒伏类叶菜均可收割； 2.结构形式：手扶式 3.配套动力：电机 4.配套动力：标定功率≥1 5.电池类型：磷酸铁锂电池 6.电池容量AhV≥48V≥40ah 7：制动形式：鼓刹 8.驱动结构形式：电动后轮两驱 9.行走方式：畦面直线行走 10.割刀型式：往复式双动割刀 12.作业幅宽≥1200mm；割茬高度调节范围0-250mm 13.速度0.2-0.4m/s 14.生产率0.04-0.08hm2/h | 25000 |
| 其他机械 | 其他机械 | 叶菜类收获机 | 电动土上蔬菜收获机 | 1.功能：可实现入土切割叶菜，收获后叶菜不散棵 2.结构型式：手扶式 3.配套动力：电机 4.电池类型：磷酸铁锂电池 5.电池容量≥48V≥40ah 6.制动形式：鼓刹 7.驱动结构形式：电动后轮两驱 8.行走方式：畦面直线行走 9.割刀型式：摆动式锯片刀 11.作业幅宽mm≥1200 12.割茬高度调节范围0-160mm；输送装置：履带 13.作业速度0.05-0.15m/s 14.生产率0.02-0.065hm2/h | 28000 |
| 其他机械 | 其他机械 | 叶菜类收获机 | 土上叶菜收获机 | 土上叶菜收获机： 1.作业幅宽≥120cm； 2.割刀形式：带刀式； 4.电机功率≥3kW； 5.动力类型：电机驱动 6.生产效率1-1.5亩/时； 7.作业速度≤0.3m/s； 8.行驶速度≤0.6m/s； 9.割茬高度调节范0~115mm； 10.最小离地间隙≥270mm； 11.行走方式：轮式前驱； 12.变速方式：电位调速 | 37600 |
| 其他机械 | 其他机械 | 叶菜类收获机 | 土下叶菜收获机 | 土下叶菜收获机： 1.配套动力（HP）≥27； 2.结构形式：履带式； 3.割刀形式：锯齿往复式； 4.割茬高度调节范围（mm）土下20—土上100； 5.履带中心距（mm）≥1000； 6.最小离地间隙（mm）≥200； 7.工作宽幅（mm）≥1200； 8.作业速度（m/min）约≥6m； | 42300 |
| 其他机械 | 其他机械 | 自卸青贮挂车 | 20吨及以上自卸青贮挂车 | 1.车体结构牢固，最大容积25m³，最大载重20吨，车厢尺寸6300*2500*1600mm; 2.选用宽型轮胎700/50-22.5型号，宽胎适用性好，适用雨后土地防陷; 3.选用进口ADR车桥，配备单点或多点悬挂系统，具有后轮随动转向功能; 4.选用液压举升后门结构，并有锁止功能; 5.卸料采用液压后卸模式; 6.采用可调整高度的牵引梁 | 90000 |
| 其他机械 | 其他机械 | 自卸青贮挂车 | 9000kg及以上自卸青贮挂车 | 载质量≥9000kg、 液压后向卸、 断气制动、钢板弹簧弹性悬架、 轮胎：16/70-20 、全挂车 | 28000 |
| 其他机械 | 其他机械 | 自卸青贮挂车 | 1500kg及以上自卸青贮挂车 | 载质量≥1500kg 、液压三向卸 、充气制动 、钢板弹簧弹性悬架、轮胎7.50-16 、半挂车 | 5500 |
| 其他机械 | 其他机械 | 自卸青贮挂车 | 2500kg及以上自卸青贮挂车 | 载质量≥2500kg、 液压三向卸、 充气制动 、钢板弹簧弹性悬架、轮胎7.50-16 、半挂车 | 6000 |
| 其他机械 | 其他机械 | 捡石机 | 捡石机 | 1.石斗容量≥2m3； 2.卸料高度≥1.6m； 3.最大工作宽度≥2.0m； 4.最大宽度≥1.3m； 5.捡石大小4-30厘米； 6.配套动力≥130马力。 | 84000 |
| 其他机械 | 其他机械 | 捡石机 | 捡石机 | 1.料斗容积≥4m³ 2.最大卸料高度3.3m 3.料斗卸料方式液压举升，液压翻转 4.工作方式强制入土筛分 5.最大工作深度（液压控制）≥40cm 6.最大工作宽度 190cm 7.筛分间隙≤2cm和5.5cm（通过加减细筛分杆实现转换） 8.进料口尺寸（长*宽）≥150*100cm 9.最大捡石尺寸≥100cm（进料口尺寸最小值） 10.输入快速液压接头数≥8个 | 572500 |
| 其他机械 | 其他机械 | 坚果智能分选系统 | 智能板栗分拣机器人 | 1.电机驱动专用链条往复式，果轮360度旋转，视觉智能分选，多等级出口 2.2.5吨-3吨/h，精度≥99% | 98000 |
| 其他机械 | 其他机械 | 鲜食玉米成套加工设备 | 3000穗/小时及以上鲜食玉米成套加工设备 | 产能≥3000穗/小时 1.鲜食玉米剥皮机。主轴参数1750mmφ71.5；数量≥96个；供水管25PPR；润滑方式，循环网带；装机总功率≥8KW；电压220V+380V;材质方钢，槽钢，SUS201(1.8MM) 2.玉米切头去尾机,功率≥4KW,链条传动，SUS304不锈钢 3.水槽提升机+滚杠清洗机。高压水泵功率≥7.5KW*2，循环水泵≥5KW,传动电机功率≥1.5kw, 电源380V/50HZ,滚杠长度1000mm，材质SUS304不锈钢 4.玉米蒸箱。耐高温尼龙轮，SUS304材质，保温层采用50mm硅酸铝,双开门。 装机总功率8KW；电压≥380V/50HZ;材质方钢，槽钢，SUS304 5.生物质颗粒蒸汽发生器。额定压力≥0.7Mpa,饱和蒸汽170℃-230℃，锅炉水28L；进口管径DN15,主阀门口径DN40,安全阀口径DN32,出烟口径273mm,材质：碳钢，不锈钢，硅酸铝保温 6.装筐输送线。皮带宽度≥500mm,传动功率≥0.25KW,架体40*40*1.5mm304不锈钢，变频调速 7.枕包机。薄膜宽度≥420mm,制袋长度120-280/150-330mm,产品高度40-60mm,卷膜直径≥320mm.；包装速度20--100bag,装机功率≥4KW | 710000 |
| 其他机械 | 其他机械 | 果蔬残体（设施农业废弃物）处理设备 | 处理能力≥15T/h果蔬残体综合节能成套处理设备 | 1.机身防腐工艺双层粉末吸附喷涂。 2.静音综合粉碎机处理物料直径不限、干湿不限，主机功率≤30kw，处理能力≥15T/h，噪音控制≤45分呗，上料方式机械入料，进料口面积≥1㎡刀片材质高硬度高耐磨550型终生免更换，防腐工艺双层粉末吸附喷涂。 3.联动控制系统配有综合电控箱1个，PLC程控系统可编程，可调节一套，全套设备可联动可独立运行，自动、点动多种模式切换控制。 4.自动出料电机功率≤3kw,材质一体式聚丙乙烯环形带，出料高度≥3m高低可调,工作效率≥300m³/h。 | 210000 |
| 其他机械 | 其他机械 | 果蔬残体（设施农业废弃物）处理设备 | 处理能力≥25T/h果蔬残体综合节能成套处理设备 | 1.机身防腐工艺双层粉末吸附喷涂。 2.静音综合粉碎机处理物料直径不限、干湿不限，主机功率≤60kw，处理能力≥25T/h，噪音控制≤45分呗，上料方式机械入料，进料口面积≥1.5㎡刀片材质高硬度高耐磨550型终生免更换，防腐工艺双层粉末吸附喷涂。 3.联动控制系统配有综合电控箱1个，PLC程控系统可编程，可调节一套，全套设备可联动可独立运行，自动、点动多种模式切换控制。 4.自动出料电机功率≤3kw,材质一体式聚丙乙烯环形带，出料高度≥3m高低可调,工作效率≥300m³/h。 | 385000 |
| 其他机械 | 其他机械 | 果蔬残体（设施农业废弃物）处理设备 | 果蔬残体处理设备 | 锤片≥40片，刀轴转速≥1860转/分，粉碎长度2~10毫米，配套动力≥30KW | 24100 |
| 其他机械 | 其他机械 | 果蔬残体（设施农业废弃物）处理设备 | 藤蔓粉碎机 | 1.供给口宽≥300mm； 2.破碎直径50~70mm； 3.发动机功率≥9.0kw/1800rpm； 4.发动机类型汽油版发动机(汽油)； 5.爬坡能力≥25（度）； 6.档位数前进3档,后退2档； | 37600 |
| 种植施肥机械 | 其他机械 | 全自动钵苗蔬菜移栽成套设备 | 100亩及以上蔬菜移栽成套设备 | 1.由1台移栽机、2000张秧盘组成，可担负100亩移栽面积。 2.移栽机≥2行，自走式，自动取投苗；单人单机作业，配套动力额定功率（kW）≥1.5；配套动力额定转速（r/min）≥3600； 3.行距（mm）450；株距调节范围（mm）50～520(标准株距20档)； 4.蔬菜钵苗育秧盘秧盘质量（g）477；钵穴孔数220个； 5.秧盘材质工业用改性聚丙烯树脂；渗水孔型式十字型；钵穴孔上口沿尺寸≥20mm； 6.纵向传送爪孔中心距≥300mm。作业小时生产率（hm²/h）≥0.2（3亩/小时） | 77900 |
| 种植施肥机械 | 其他机械 | 全自动钵苗蔬菜移栽成套设备 | 250亩及以上蔬菜移栽成套设备 | 1.由1台移栽机、5000张秧盘组成，可担负250亩移栽面积。 2.移栽机2行，自走式，自动取投苗；单人单机作业，配套动力额定功率（kW）≥1.5；配套动力额定转速（r/min）≥3600； 3.行距（mm）≥450；株距调节范围（mm）50～520(标准株距20档)。 4.蔬菜钵苗育秧盘秧盘质量（g）477；钵穴孔数220个；秧盘材质工业用改性聚丙烯树脂； 5.渗水孔型式十字型；钵穴孔上口沿尺寸≥Φ23mm； 6.纵向传送爪孔中心距300mm。作业小时生产率（hm²/h）≥0.2（3亩/小时） | 97400 |
| 种植施肥机械 | 其他机械 | 全自动钵苗蔬菜移栽成套设备 | 100亩及以上蔬菜移栽成套设备 | 1.由1台移栽机、5000张秧盘组成，可担负100亩大葱移栽面积； 2.移栽机1行，自走式，自动取投苗；单人单机作业；额定功率≥1.5kW；额定转速≥3600r/min； 株距调节范围53～116mm（可调）； 3.蔬菜钵苗育秧盘秧盘质量（g）477；钵穴孔数220个； 4.秧盘材质工业用改性聚丙烯树脂；渗水孔型式十字型；钵穴孔上口沿尺寸≥Φ23mm； 5.纵向传送爪孔中心距300mm； 6.作业小时生产率（hm²/h）：≥0.04（0.6亩/小时）。 | 69000 |
| 种植施肥机械 | 其他机械 | 全自动钵苗蔬菜移栽成套设备 | 2行及以上自走式钵苗蔬菜移栽成套设备 | 1.≥2行，自走式，自动取投苗； 2.单人单机作业，配套动力额定功率（kW）≥1.5； 3.配套动力额定转速（r/min）≥3600； 4.行距（mm）450； 5.株距调节范围（mm）50～520(标准株距20档)； 6.作业小时生产率（hm²/h）≥0.2（3亩/小时）。 | 64900 |
| 种植施肥机械 | 其他机械 | 全自动钵苗蔬菜移栽成套设备 | 1行自走式钵苗蔬菜移栽成套设备 | 1.1行，自走式，自动取投苗； 2.单人单机作业； 3.额定功率≥1.5kW； 4.额定转速≥3600r/min； 5.株距调节范围53～116mm（可调）； 6.作业小时生产率（hm²/h）≥0.04（0.6亩/小时）。 | 36500 |
| 种植施肥机械 | 其他机械 | 全自动钵苗蔬菜移栽成套设备 | 手扶自走式蔬菜移栽成套设备 | 1.机器结构形式 2.手扶自走式； 3.前轮/后轮轮距1100~1300mm； 4.取苗方式自动取苗；栽植行数2行； 5.栽植器形式鸭嘴式； 6.行距（可调）350~550mm， 7.株距（可调）250~550mm; 8.栽植效率6000~7000株/小时; 9.适应苗盘72孔和128孔 10.标准硬塑穴盘。 | 615000 |
| 其他机械 | 其他机械 | 薯类杀秧机 | 单行薯类杀秧机 | 1.配套动力：30-40马力 2.工作幅宽≥90mm 3.工作行数：1行 4.生产效率≥4亩/小时 5.结构形式：三点悬挂式 | 3500 |
| 其他机械 | 其他机械 | 薯类杀秧机 | 双行薯类杀秧机 | 1.配套动力：60-80马力 2.工作幅宽≥180mm 3.工作行数：2行 4.生产效率≥8亩/小时 5.结构形式：三点悬挂式 | 7500 |
| 其他机械 | 其他机械 | 植物工厂 | 500-2000平方米植物工厂定植采收操作系统 | 1.自动行走升降梯×1台， 最大高度≥3500mm，最低高度≤800mm，额定荷载≥300kg，最小转弯半径≤1200mm，蓄电池≥80Ah（2×12V），工作平台≥1150*600mm，行走速度≥4km/h，升降速度≥75mm/s； 2.定植/临时定植用转运架×1台，铝材和EPS，规格2000*1600mm*700mm，4层； 3.收获作业转运架×2台，铝材和EPS，规格2000*1600mm*700mm，4层； 4.托盘干燥架×2个，铝材，规格2000*1500mm*400mm，层数2； 5.白钢作业台×2台，304不锈钢，规格2400*1200mm*700mm； 6.蔬菜暂存柜×1台，冷藏柜有效内容积≥1667L,控温范围0-12℃，控温精度士1℃，控制方式全自动;热功率≥1kW 7.2000平方米以下，以500平方米为一个基本建设单元 | 124500元/每500㎡ |
| 其他机械 | 其他机械 | 植物工厂 | 大于2000平方米植物工厂定植采收操作系统 | 1.定植/采收操作台×1座，基材Q235B+冷轧钢，工艺热镀锌，镀锌量≥120g/m²，主材符合标准《碳素钢结构》（GB/T700-2006）；按种植架布局定制，工作台面宽度≥120厘米，工作台面总长度≥100米； 2.升降梯×1台，基材Q235B+铝合金型材，工艺无基坑液压升降电梯，主要参数升降速度为≥0.5m/min，安装方式高强螺栓连接，地脚固定，工作平台≥1600*2000mm，载重≥2T，升高≥3500mm； 3.自动行走升降梯×1台，最大高度≥3500mm，最低高度≤800mm，额定荷载≥300kg，最小转弯半径≤1200mm，蓄电池≥80Ah（2×12V），工作平台≥1150*600mm，行走速度≥4km/h，升降速度≥75mm/s； 4.定植/临时定植用转运架×2台，铝材和EPS，规格2000*1600mm*700mm，4层； 5.收获作业转运架×4台，铝材和EPS，规格2000*1600mm*700mm，4层； 6.托盘干燥架×8个，铝材，规格2000*1500mm*400mm，层数2； 7.白钢作业台×4台，304不锈钢，规格2400*1200mm*700mm； 8.蔬菜暂存柜×4台，冷藏柜有效内容积≥1667L,控温范围0-12℃，控温精度士1℃，控制方式全自动;热功率≥1kW 9.2000平方米以上，以2000平方米为一个基本建设单元 | 211500元/每2000㎡ |
| 其他机械 | 其他机械 | 植物工厂 | 500-2000平方米植物工厂环境、营养液等远程监控系统 | 1.温度湿度CO2光照四合一传感器×4套 温度测量范围0-60℃，测量精度±0.3℃；湿度测量范围0-100%RH，测量精度±3%（10～90RH%,25℃）；CO2传感器测量范围0～5000ppm，工作温度0-45℃，分辨率≥1ppm，测量精度±3%；光照传感器测量范围0～200000Lux，工作温度-10-70℃，测量精度±7%，RS485通讯； 2.营养液监测×1套 营养液液位传感器测量范围0～10m，分辨率0.1mm，测量精度±1mm，RS485通讯；营养液温度传感器测量范围0-60℃，测量精度±0.3℃，RS485通讯；营养液EC传感器量程0-1999us/cm，操作温度0-50℃，分辨率≥1us/cm，精度±2%FS，RS485通讯；营养液pH传感器量程0-14，操作温度0-60℃，分辨率≥0.01pH，精度±0.01pH，RS485通讯； 3.数据存储×1套 高速存储服务器内存≥8GB，硬盘≥1TB，吞吐量≥139QPS； 4.数据监视×1套 LED高清显示器分辨率≥4k。 5.2000平方米以下，以500平方米为一个基本建设单元 | 248000元/每500㎡ |
| 其他机械 | 其他机械 | 植物工厂 | 大于2000平方米植物工厂环境、营养液等远程监控系统 | 1.温度湿度CO2光照四合一传感器×16套 温度测量范围0-60℃，测量精度±0.3℃；湿度测量范围0-100%RH，测量精度±3%（10～90RH%,25℃）；CO2传感器测量范围0～5000ppm，工作温度0-45℃，分辨率≥1ppm，测量精度±3%；光照传感器测量范围0～200000Lux，工作温度-10-70℃，测量精度±7%，RS485通讯； 2.营养液监测×2套 营养液液位传感器测量范围0～10m，分辨率0.1mm，测量精度±1mm，RS485通讯；营养液温度传感器测量范围0-60℃，测量精度±0.3℃，RS485通讯；营养液EC传感器量程0-1999us/cm，操作温度0-50℃，分辨率≥1us/cm，精度±2%FS，RS485通讯；营养液pH传感器量程0-14，操作温度0-60℃，分辨率≥0.01pH，精度±0.01pH，RS485通讯； 3.数据存储×1套 高速存储服务器内存≥8GB，硬盘≥4TB，吞吐量≥139QPS； 4.数据监视×1套 LED高清显示器分辨率≥4k。 5.2000平方米以上，以2000平方米为一个基本建设单元 | 312500元/每2000㎡ |
| 其他机械 | 其他机械 | 植物工厂 | 500-2000平方米植物工厂环境控制系统 | 1.恒温恒湿空调机组×2套 循环风量≥15000m3/h，制冷量≥70kW，功率≥23kW;电加热器功率≥30kW，送风距离≥7m，加湿量≥15kg/h;初效+中效空气过滤器; 2.新风机×2套 风量≥6000m3/h，电机功率≥6kW，风压≥300Pa，主轴转速≥1400r/min; 3.通风系统×1套 风量≥5500m3/h，功率≥15kW，全压≥400Pa,静压≥250Pa，转速≥1400r/min，机组效率≥55%； 4.空气UV消毒×2套 进口石英UV消毒灯，寿命≥8000小时； 5.除湿机×2套 除湿量≥12L/h，处理风量≥3000m³/h，控制湿度10%-90%，精度士3%; 6.风淋室×1套 双吹，喷嘴≥12个，过滤效率≥99%，喷口风速≥25m/s，循环风量≥2400m³/h，功率≥0.5kW; 7.风淋室（带喷淋）×1套 双吹，喷嘴≥12个，过滤效率≥99%，喷口风速≥25m/s，循环风量≥2400m³/h，功率≥0.5kW; 8.货淋室×1套 喷嘴≥36个，过滤效率≥99%，喷口风速≥25m/s，循环风量2400m³/h，功率≥0.5kW;宽度≥2200mm，深度≥1500mm，高度≥2100mm 9.2000平方米以下，以500平方米为一个基本建设单元 | 486000元/每500㎡ |
| 其他机械 | 其他机械 | 植物工厂 | 大于2000平方米植物工厂环境控制系统 | 1.恒温恒湿空调机组×8套 循环风量≥15000m3/h，制冷量≥70kW，功率≥23kW;电加热器功率≥30kW，送风距离≥7m，加湿量≥15kg/h;初效+中效空气过滤器; 2.新风机×4套 风量≥6000m3/h，电机功率≥6kW，风压≥300Pa，主轴转速≥1400r/min; 3.通风系统×2套 风量≥5500m3/h，功率≥15kW，全压≥400Pa,静压≥250Pa，转速≥1400r/min，机组效率≥55%； 4.空气UV消毒×4套 进口石英UV消毒灯，寿命≥8000小时； 5.除湿机×4套 除湿量≥12L/h，处理风量:≥3000m³/h，控制湿度10%-90%，精度士3%; 6.风淋室×1套 双吹，喷嘴≥12个，过滤效率≥99%，喷口风速≥25m/s，循环风量≥2400m³/h，功率≥0.5kW; 7.风淋室（带喷淋）×1套 双吹，喷嘴≥12个，过滤效率≥99%，喷口风速≥25m/s，循环风量≥2400m³/h，功率≥0.5kW; 8.货淋室×1套 喷嘴≥36个，过滤效率≥99%，喷口风速≥25m/s，循环风量2400m³/h，功率≥0.5kW;宽度≥2200mm，深度≥1500mm，高度≥2100mm； 9.2000平方米以上，以2000平方米为一个基本建设单元 | 1083500元/每2000㎡ |
| 其他机械 | 其他机械 | 植物工厂 | 500-2000平方米植物工厂通风及CO2供应系统 | 1.全自动气动切换CO2气体汇流排×1套：4-6瓶组，额定进口压力：15MPa；额定出口压力：0-0.8MPa（可调）；自动切换压力≥1MPa（通过压力表调节）；空瓶警示压力≥1MPa（通过压力表调节）；警示讯声光报警；电源电压≥AC220V；工作电压≥DC24V（供报警讯号灯和电磁阀使用）；二氧化碳传输管路，材质≥PVC-U； 2.种植架供风管路×1套：材质≥PVC-U，直径≥8cm； 3.主管道供风风机×1套：风量≥3500m³/h,功率≥1.5kW，全压≥400pa,静压≥250pa，转速≥1400r/min，机组效率≥55%； 4.分管道供风风机×1套：风量≥2000m³/h,功率≥0.5kW，全压≥250pa,静压≥150pa，转速≥1400r/min，机组效率≥55%. 5.2000平方米以下，以500平方米为一个基本建设单元 | 87000元/每500㎡ |
| 其他机械 | 其他机械 | 植物工厂 | 大于2000平方米植物工厂通风及CO2供应系统 | 1.全自动气动切换CO2气体汇流排×4套：4-6瓶组，额定进口压力15MPa；额定出口压力0-0.8MPa（可调）；自动切换压力1MPa（通过压力表调节）；空瓶警示压力1MPa（通过压力表调节）；警示讯号声光报警；电源电压≥AC220V；工作电压≥DC24V（供报警讯号灯和电磁阀使用）；二氧化碳传输管路，材质PVC-U； 2.种植架供风管路材质×4套：PVC-U，直径≥8cm； 3.主管道供风风机×4套：风量≥3500m³/h,功率≥1.5kW，全压≥400pa,静压≥250pa，转速≥1400r/min，机组效率≥55%； 4.分管道供风风机×4套：风量≥2000m³/h,功率≥0.5kW，全压≥250pa,静压≥150pa，转速≥1400r/min，机组效率≥55% 5.2000平方米以上，以2000平方米为一个基本建设单元 | 307500元/每2000㎡ |
| 其他机械 | 其他机械 | 植物工厂 | 500-2000平方米植物工厂营养液系统 | 1.纯水机×1套 制水量≥4T/h，质量标准电导率＜35； 2.营养液配比×1套 营养液配比机供给量≥1000mL/min;EC配比范围0-20mS/cm;pH配比范围0-14pH;精度:EC:土4%，pH士0.03，温度:士1℃; 3.营养液供给与循环×1套 供液箱≥3m³，材质316L不锈钢;回液箱≥2m³，材质316L不锈钢；循环管路采用PVC-U给水管道，压力等级PN10；潜水泵Q≥50m³/h，H≥10m，N≥3kW，材料316L不锈钢；管道泵材质：316L，流量≥80m³/h，功率≥7kW，扬程H≥24m，腔体材料316L不锈钢，反水轮材料316L不锈钢； 4.营养液过滤设备×1套 过滤器材质316L不锈钢，过滤网≤120mm，流量≥50m³/h； 5.营养液消毒×1套 营养液消毒机循环水量20-200L/min，臭氧发生量≥2g/h， 6.营养液冷却×1套 营养液制冷机制冷量≥13kW；制热量≥14kW；制冷功率≥4kW；制热功率≥4kW；制冷剂R22；制冷水流量≥2m³/h；压缩机形式全封闭旋转式； 7.营养液增氧×1套 旋涡气泵风量1000m³/h,功率≥20kW，全压≥80kPa，转速≥2500r/min； 8.废液处理×1套 铸铁潜水泵，Q≥50m³/h，H>10m，功率≥3kW. 9.2000平方米以下，以500平方米为一个基本建设单元 | 520500元/每500㎡ |
| 其他机械 | 其他机械 | 植物工厂 | 2000平方米以上植物工厂营养液系统 | 1.纯水机×1套 制水量≥16T/h，质量标准电导率＜35； 2.营养液配比×2套 营养液配比机供给量≥1000mL/min;EC配比范围0-20mS/cm;pH配比范围0-14pH;精度EC:土4%，pH士0.03，温度士1℃; 3.营养液供给与循环×2套 供液箱≥3m³，材质316L不锈钢;回液箱≥2m³，材质316L不锈钢；循环管路采用PVC-U给水管道，压力等级≥PN10；潜水泵Q≥50m³/h，H≥10m，N≥3kW，材料316L不锈钢；管道泵材质：316L，流量≥80m³/h，功率≥7kW，扬程H≥24m，腔体材料316L不锈钢，反水轮材料316L不锈钢； 4.营养液过滤设备×2套 过滤器材质316L不锈钢，过滤网≤120mm，流量≥50m³/h； 5.营养液消毒×2套 营养液消毒机循环水量20-200L/min，臭氧发生量≥2g/h， 6.营养液冷却×2套 营养液制冷机制冷量≥13kW；制热量≥14kW；制冷功率≥4kW；制热功率≥4kW；制冷剂R22；制冷水流量≥2m³/h；压缩机形式全封闭旋转式； 7.营养液增氧×2套 旋涡气泵风量1000m³/h,功率≥20kW，全压≥80kPa，转速≥2500r/min； 8.废液处理×1套 铸铁潜水泵，Q≥50m³/h，H>10m，功率≥3kW 9.2000平方米以上，以2000平方米为一个基本建设单元 | 982500元/每2000㎡ |
| 其他机械 | 其他机械 | 植物工厂 | 500-2000平方米植物工厂育苗系统 | 1.催芽架×4个 材质：Q235B，工艺底层采用环氧富锌+白色喷塑，镀锌量≥120g/m²，喷塑厚度≥160μm；长150厘米*宽60厘米*高200厘米，5层，层间高30-40厘米； 2.育苗盘×320个 材质：PET复合材质，规格30厘米*30厘米。 3.种子储藏设施×1套 有效容积≥400L，控温范围0-10℃，控温精度士1℃，湿度范围30%-60%RH以下，控湿精度士5%RH，控制方式全自动;热功率≥1kW. 4.2000平方米以下，以500平方米为一个基本建设单元 | 27000元/每500㎡ |
| 其他机械 | 其他机械 | 植物工厂 | 2000平方米以上植物工厂育苗系统 | 1.催芽架×16个 材质：Q235B，工艺底层采用环氧富锌+白色喷塑，镀锌量≥120g/m²，喷塑厚度≥160μm；长150厘米*宽60厘米*高200厘米，5层，层间高30-40厘米； 2.育苗盘×1280个 材质：PET复合材质，规格30厘米*30厘米。 3.种子储藏设施×2套 有效容积≥400L，控温范围0-10℃，控温精度士1℃，湿度范围30%-60%RH以下，控湿精度士5%RH，控制方式全自动;热功率≥1kW. 4.2000平方米以上，以2000平方米为一个基本建设单元 | 81500元/每2000㎡ |
| 其他机械 | 其他机械 | 植物工厂 | 500-2000平方米植物工厂质量控制系统 | 1.电解水设备×1套 制水量≥350L/h，pH值5.0-6.5，有效氯浓度介于10ppm-30ppm; 2.称重机×1套 304不锈钢台面，称重范围40g-10kg，精度±1g； 3.金属检测×1套 金属检测机功率≥300W，检测铁标准≤1.0mm，检测非铁<1.5mm; 4.水质监测×1套 水质检测仪测量范围0-14pH，精度±0.01pH； 5.营养液监测×1套 酸碱度pH计量程0-14，操作温度0-60℃，分辨率0.01pH，精度±0.01pH；EC计量程0-1999us/cm，操作温度0-50℃，分辨率1us/cm，精度±2%FS；CO2浓度检测仪测量范围0-10%VOL，工作温度0-50℃，分辨率0.01%VOL，测量精度3%FS；溶氧率检测仪测量范围0.0-30.0mg/L，工作温度0-60℃，分辨率0.1，测量精度±3%； 6.蔬菜安全监测×1套 农残检测仪光电流稳定性:≤±1%T/3min，透射比准确度≤±1.5%T，透射比重复性≤0.5%T，线性误差≤±5%，绝缘电阻＞20MΩ；ATP荧光仪检测范围：≥9999RLUs；检测精度1RLU，检测时间≤20秒，检测误差±5RLUs，内存≥2000个检测结果，串行接口EIA-232兼容；微生物培养箱容积≥300L，温度范围RT+5~60℃，温度波动±0.5℃，温度均匀性±1℃，控制方式PID，安全装置超温报警；钾离子含量检测仪：测量范围0～39g/L，工作温度0-45℃，分辨率0.01，测量精度±1%；钠离子含量检测仪测量范围0～23g/L，工作温度0-60℃，分辨率0.01，测量精度±2%；钙离子含量检测仪测量范围0～40g/L，工作温度0-45℃，分辨率0.01，测量精度±0.3%；硝酸根离子含量检测仪测量范围0～19g/L，工作温度0-45℃，分辨率0.01，测量精度±0.3%. 7.2000平方米以下，以500平方米为一个基本建设单元 | 194000元/每500㎡ |
| 其他机械 | 其他机械 | 植物工厂 | 大于2000平方米植物工厂质量控制系统 | 1.电解水设备×1套 制水量≥1500L/h，pH值5.0-6.5，有效氯浓度介于10ppm-30ppm; 2.称重机×2套 304不锈钢台面，称重范围40g-10kg，精度±1g； 3.金属检测×2套 金属检测机功率≥300W，检测铁标准≤1.0mm，检测非铁<1.5mm; 4.水质监测×2套 水质检测仪测量范围0-14pH，精度±0.01pH； 5.营养液监测×2套 酸碱度pH计量程0-14，操作温度0-60℃，分辨率0.01pH，精度±0.01pH；EC计量程0-1999us/cm，操作温度0-50℃，分辨率1us/cm，精度±2%FS；CO2浓度检测仪测量范围0-10%VOL，工作温度0-50℃，分辨率0.01%VOL，测量精度3%FS；溶氧率检测仪测量范围0.0-30.0mg/L，工作温度0-60℃，分辨率0.1，测量精度±3%； 6.蔬菜安全监测×2套 农残检测仪光电流稳定性≤±1%T/3min，透射比准确度≤±1.5%T，透射比重复性≤0.5%T，线性误差≤±5%，绝缘电阻＞20MΩ；ATP荧光仪检测范围≥9999RLUs；检测精度1RLU，检测时间≤20秒，检测误差±5RLUs，内存≥2000个检测结果，串行接口EIA-232兼容；微生物培养箱容积≥300L，温度范围RT+5~60℃，温度波动±0.5℃，温度均匀性±1℃，控制方式PID，安全装置超温报警；钾离子含量检测仪测量范围0～39g/L，工作温度0-45℃，分辨率0.01，测量精度±1%；钠离子含量检测仪测量范围0～23g/L，工作温度0-60℃，分辨率0.01，测量精度±2%；钙离子含量检测仪测量范围0～40g/L，工作温度0-45℃，分辨率0.01，测量精度±0.3%；硝酸根离子含量检测仪测量范围0～19g/L，工作温度0-45℃，分辨率0.01，测量精度±0.3% 7.2000平方米以上，以2000平方米为一个基本建设单元 | 332500元/每2000㎡ |
| 其他机械 | 其他机械 | 植物工厂 | 500-2000平方米植物工厂种植系统 | 1.种植架 材质Q235B，工艺底层采用环氧富锌+白色喷塑，镀锌量≥120g/m²，喷塑厚度≥160μm，柱脚化学锚栓固定地面，横梁和立柱间高强螺栓连接，种植架顶端连接，总长120米*宽0.8米*高5.04米，9层，层间高56厘米； 2.种植槽 泡沫板＋环保薄膜结构，EPS材质发泡率：≤×30，种植槽防水膜EVA，厚度≥0.3mm；或高品质EPP材料；规格为外宽0.8米，内宽0.6米，槽深10厘米，总长度960米。 3.种植盘×1670个 模塑成型，基材EPS，发泡率≤×20，使用年限≥8年，或高品质EPP材料；规格0.6m×0.6m 4.2000平方米以下，以500平方米为一个基本建设单元 | 348500元/每500㎡ |
| 其他机械 | 其他机械 | 植物工厂 | 大于2000平方米植物工厂种植系统 | 1.种植架 材质Q235B，工艺底层采用环氧富锌+白色喷塑，镀锌量≥120g/m²，喷塑厚度≥160μm，柱脚化学锚栓固定地面，横梁和立柱间高强螺栓连接，种植架顶端连接，总长600米*宽0.8米*高5.04米，9层，层间高56厘米； 2.种植槽 泡沫板＋环保薄膜结构，EPS材质发泡率：≤×30，种植槽防水膜EVA，厚度≥0.3mm；或高品质EPP材料；规格为外宽0.8米，内宽0.6米，槽深10厘米，总长度4800米。 3.种植盘×8500个 模塑成型，基材EPS，发泡率≤×20，使用年限≥8年，或高品质EPP材料；规格0.6m×0.6m。 4.2000平方米以上，以2000平方米为一个基本建设单元 | 845000元/每2000㎡ |
| 其他机械 | 其他机械 | 土壤立体栽培系统 | 土壤立体栽培系统 | 1.不锈钢材质 2.加温设备400㎡≥27kw 3.水温要求≥70℃ 4.加热管道≥直径15mm(热镀锌) 5.工作温度≥零下35℃ 6.电配备≥50kw/棚 7.使用年限≥10年 | 650元/平方米 |
| 其他机械 | 其他机械 | 土壤立体栽培系统 | 土壤立体栽培系统 | 1.铁质材质 2.加温设备400㎡≥27kw 3.水温要求≥70℃ 4.加热管道≥直径15mm(热镀锌) 5.工作温度≥零下35℃ 6.电配备≥50kw/棚 7.使用年限≥5年 | 450元/平方米 |
| 其他机械 | 其他机械 | 包装机 | 蔬菜保鲜膜包装机 | 1.包装速度80-120盒/分钟(视包材和样品而定) 2.电机参数双伺服三相变频电机控制； 3.人机界面触摸屏、可记录99种产品尺寸 4.包膜宽度220-550mm，包膜厚度≥12μm； 5.托盒范围L=100-400mm；W=80-210mm；H=15-55mm; 6.产品高度5-100mm。功能：多处光电检测装置、错位监测装置；多轴伺服皮带式供给方式、标准输送带；侧夹送式整理输送带；高速往复式切刀；高分辨率光电检测 7.功率：6kw | 250000 |
| 其他机械 | 其他机械 | 包装机 | 蔬菜自动裹膜包装流水线 | 1.功能：针对各类蔬菜，尤其是球形蔬菜进行裹膜包装、贴标； 2.包装速度50-60包/分钟 3.包装膜宽度300-880mm 4.卷膜直径≥300mm 5.包装产品规格长150-600mm；宽80-240mm；高20-150mm 6.电源要求≥380VAC/50HZ功率≥6.8KW； 7.适用收缩膜的种类POF、PVC、PE 9.热缩炉电源要求≥380VAC/50HZ功率≥13KW。 10.贴标电源：AC≥220V50Hz功率≥0.49kW 11.贴标空气压力:0.2-0.5MPa 12.显示屏：戴尔21英寸，任意编辑条码、产品等各种信息即时打印并贴标 13.标签尺寸:长9-250×宽9-176mm（可定制） 14.标签卷尺寸:内径Φ76mm，外径Φ280mm | 191000 |
| 其他机械 | 其他机械 | 包装机 | 2T/h果蔬加工设备 | 一、2吨果蔬全套生产线。 1.果蔬破碎机:2-3T/h锤片式破碎机，物料破碎直径小于0.3-0.5CM颗粒。功率≥7.5千瓦。 2.冷打浆机：生产能力≥2T/h，筛网网孔≥4mm，功率≥22千瓦. 3.双道打浆机：一道转速≥960rpm，筛网孔直径1.3-1.6mm，二道转速≥1200rpm，筛网孔直径0.3-0.6mm，功率：26千瓦。 4.卧螺式离心机：功率≥26千瓦，孔径≥0.5mm,。 5.套管式杀菌机：进料温度：50-60℃，杀菌温度：95-120℃可调，杀菌时间5S-35S，出料温度＜25℃，功率≥22千瓦。 6.无菌灌装机：灌装规格5L-200L可调，灌装室温度97-100℃，产品灌装温度＜25℃。功率≥2千瓦。产能≥2T/h。 二、玻璃瓶全套生产线 1.高压均质机：流量≥1t/h，功率≥15千瓦。 2.真空脱气机：1T/h;压力≥30MPa，功率≥3千瓦。 3.管式灭菌机组：1t/h→135℃5S→88℃或1t/h→105℃30S→88℃灭菌温度自控压力≥30MPa。 | 4581000 |